RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 03.11.2017 ora 08.00 – 04.11.2017, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 04.11.2017, ora 06.00

RÂURI:

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu și Iza, unde au fost în creștere din cauza precipitațiilor slabe căzute în interval și propagării, cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare și cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursurile inferioare ale Someșului, Trotușului, Bârladului, cursul mijlociu al Mureșului și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.

Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Prahovei și Trotușului.

Debitele se situează în general între 20-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare multianuale) pe râurile în bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Crişul Repede, Someșul Mic, Arieș, Bârzava, Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursul mijlociu al Mureșului, bazinul superior al Crișului Negru, bazinele inferioare ale Ialomiţei, Argeșului și cursul Prutului.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, cursurile inferioare ale Crișurilor, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, cursul superior al Prutului, unde vor fi în scădere.

Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din sudul și estul țării, cauzate de precipitațiile slabe cantitativ prevăzute.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 03.11 – 04.11.2017 a fost în creștere, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectoarele Gruia – Tr. Măgurele şi Olteniţa – Tulcea și în scădere pe sectorul Zimnicea – Giurgiu.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4000 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Giurgiu şi Cernavodă – Tulcea şi în scădere pe sectorul Oltenița – Călărași.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 03.11.2017, ora 08.00 – 04.11.2017, ora 06.00

În ţara, Vremea s-a răcit în centru devenind ușor mai rece decât în mod normal la această dată. Cerul a prezentat înnorări temporare în vestul, în sud-vestul și în sud-estul țării și a fost mai mult noros în restul teritoriului. A plouat slab  în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, local în Maramureș, Crișana, Banat, Muntenia, Dobrogea și izolat în Oltenia, iar la munte, la altitudini în general de peste 1500 m, pe arii restrânse, au fost și precipitații sub fomă de lapoviță și ninsoare. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Strat de zăpadă era prezent la munte și avea grosimi, măsurate la ora 21 în platformele stațiilor meteorologice, de până la 49 cm (Bâlea Lac - Munții Făgăraș). Temperaturile maxime au fost cuprinse între 5 grade la Miercurea Ciuc și Sfântu Gheorghe (CV) și 17 grade la Mangalia. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -1 grad la Vărădia de Mureș și 9 grade la Constanța, Mangalia, Drăgășani și București - Filaret. Spre sfârșitul intervalului s-a format ceață, pe spații mici, în regiunile intracarpatice.

Observație: au fost în vigoare 3 mesaje - cod galben - de fenomene meteorologice periculoase imediate, vizând vizibilitatea redusă din cauza ceții.

La Bucureşti, vremea a fost normală termic, cu o maximă de 14 grade la toate stațiile meteorologice. Cerul a fost mai mult noros, iar noaptea, trecător, a plouat slab. Vântul a suflat slab și moderat. La ora 06.00 se înregistrau 8 grade la Afumați și Băneasa și 9 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 04.11.2017, ora 08.00 – 05.11.2017, ora 08.00

În ţară, cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab în sudul și în estul țării, iar la munte vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, noaptea, în sudul Banatului  și pe litoral. Temperatura aerului se va menține la valori în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii noiembrie, cu maxime cuprinse între 8 și 16 grade și minime între -1 și 7 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, până la -5...-6 grade, dar și ușor mai ridicate pe litoral, spre 9 grade. Dimineața și noaptea va fi ceață, local în centrul și în sud-vestul țării și izolat în celelalte regiuni.

La Bucureşti, cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura aerului, apropiată de normalul perioadei, va avea maxima de 14...15 grade și minima de 4...6 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.2. Pe râurile interioare

ABA Olt Rm. Vâlcea revine cu informaţii referitoare la evenimentul de mediu produs în data de 26.10.2017, când pe suprafaţa lacului Sf. Ana, județul Harghita, au apărut urme de spumă, precizând că în urma rezultatelor probelor de apă, fenomenul de poluare nu se validează.

1.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi, nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE