RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 24.11.2018, ora 08.00 – 25.11.2018, ora 08.00

#### SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia şi prognoza hidrologică pe râurile interioare şi Dunăre din 25.11.2018, ora 07.00

RÂURI

Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Timișului, unde au fost în creștere prin propagare.

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Bârzava, cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursurile mijlocii ale Timișului și Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz) şi Mureș (Comlod, Secaș, Râul Mare).

Formaţiunile de gheaţă au fost în restrângere şi diminuare.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi, în general, staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului, unde vor fi în creştere prin propagare şi cursul inferior al Timişului unde vor fi în scădere.

Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare și restrângere.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24.11 – 25.11.2018 a fost în creştere, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2500 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare pe sectorul Gruia – Giurgiu și în scădere pe sectorul  Olteniţa– Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.11.2018, ora 09.00 –25.11.2018, ora 06.00

ÎN ŢARĂ

Vremea a fost în continuare rece în regiunile extracarpatice, chiar deosebit de rece pentru această dată în Moldova și în nord-estul Munteniei, unde temperaturile maxime au fost cu 7...9 grade mai coborâte decât normele perioadei, însă în cele intracarpatice regimul termic a fost apropiat sau ușor peste cel normal. În estul și sudul țării nebulozitatea stratiformă și ceața au persistat în cea mai mare parte a  intervalului, în Moldova aceasta a fost asociată cu depunere de chiciură, iar în Muntenia izolat cu burniță. În restul teritoriului cerul a prezentat înnorări temporare, iar mai ales spre seară și noaptea a plouat slab, pe arii restrânse în Banat, Crișana, Transilvania și Oltenia. Stratul de zăpadă s-a menținut în cea mai mare parte a Moldovei, măsurând până la 25 cm (Cotnari), precum și la munte, până la 27 cm (Ceahlău-Toaca) și cu totul izolat în estul Transilvaniei până la 4 cm. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă din nordul Carpaților Orientali, dar trecător și pe spații restrânse și în Banat și în Delta Dunării. Temperaturile maxime s-au încadrat între -5 grade la Rădăuți și 12 grade la Borod și Holod, iar la ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între -5 grade la Rădăuți, Suceava și Târgu Neamț și 10 grade la Șiria.

Observații - De ieri dimineață, de la ora 06.00, au fost în vigoare 18 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate vizând ceața ce determină vizibilitate scăzută, emise precum urmează: 8 de CNPM pentru Muntenia, 7 de SRPV Bacău și 3 de SRPV Sibiu.

LA BUCUREŞTI

Vremea a fost rece. Nebulozitatea stratiformă a persistat în cea mai mare parte a zilei, apoi cerul a fost parțial noros, iar vântul a suflat în general slab. Temperatura maximă, ușor mai scăzută decât în ziua precedentă, a fost de 3 grade la Afumați și Filaret și 4 grade la Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau 2 grade la toate stațiile meteorologice. În cursul nopții s-a semnalat ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 25.11.2018, ora 09.00 – 26.11.2018, ora 09.00

ÎN ŢARĂ

Vremea va continua să se încălzească ușor, astfel încât valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei în regiunile intracarpatice și în jurul acestora în rest. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 grad în nord-estul țării și 14 grade în Dealurile de Vest. În cursul zilei, cerul va fi variabil, dar dimineața, cu precădere în zonele joase de relief din centrul, sudul și estul teritoriului, se va semnala ceață sau nori stratiformi. Începând din orele serii, înnorările se vor extinde și va ploua, local în vestul, centrul și nordul țării și izolat în rest, iar punctiform, îndeosebi în nordul Moldovei și la munte, pot fi condiții de formare a poleiului. Cantitățile de apă cumulate vor depăși 10...15 l/mp în Banat, Crișana și zona Carpaților Occidentali. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și Orientali se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în special în a doua parte a intervalului la munte, iar la cote mai reduse și în sudul Banatului. Temperaturile minime se vor situa între -2 și 8 grade, ușor mai ridicate în Banat.

LA BUCUREŞTI

Vremea va continua să se încălzească ușor. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 2...3 grade. Cerul va fi variabil, cu ceață sau nori stratiformi, dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat.

- CALITATEA APELOR

###### 2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### 2.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### 2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### CALITATEA MEDIULUI

- În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate la data de 22.11.2018, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon).

Mediile zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul <10 microni) au fost determinate prin metoda nefelometrică. Validarea acestor valori va fi efectuată după prelucrarea datelor obţinute prin metoda gravimetrică, metoda de referinţă în conformitate cu legislaţia naţională si europeană, cu valoarea limită zilnică de 50 µg/mc.

GNM CJ Timiş şi APM Timiş informează telefonic despre lichidarea focarului unui incendiu care a izbucnit, la data de 24.11.2018, orele 18.00, la o hală cu utilaje şi marfă, aflată în parcul industrial şi tehnologic, de la periferia Mun. Timişoara, jud Timiş, aparţinând la doua societăţi cu profil confecţii metalice, afectând 800 mp, fără victime. În teren s-a acţionat cu 8 autospeciale, 2 autoplatforme de lucru la înălţime şi echipa CRBN a ISU. Se vor continua investigaţiile cu echipa GNM-CJ în teren.

- În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

- În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul 23.11.2018  -  24.11.2018 şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

- În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE