RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 31.01.2019 ora 08.00 – 01.02.2019, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 01.02.2019, ora 08.00

RÂURI:

Debitele au fost, în general, în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Bârzava, Moravița, Caraș, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Nerei și Cernei, unde au fost în scădere și râurile din bazinul Siret (exceptând Buzăul) și cursul superior al Prutului, unde au fost relativ staționare.

Debitele se situează, în general, la valori peste mediile multianuale lunare (peste 100%), mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe râurile din bazinele: Trotuș, Bârlad, Jijia, bazinele superioare ale Someșului, Mureșului și Timișului, bazinul inferior al Crișului Repede.

Formațiunile de gheață au fost în diminuare și restrângere.

Amonte de baraj ac. Izvoru Muntelui, pe râul Bistrița, jud. Neamț, fenomenele de iarnă se manifestă pe o lungime totală de 4,8 km. Râul prezintă aglomerări de ghețuri cu grosimi cuprinse între 0,10 – 2,00 m de la viaduct Poiana Largului până aval 0,4 km baraj Topoliceni, pe o lungime de 4,8 km. Tronsonul  prezintă ochiuri şi canal dezgheţat cu lăţimi cuprinse între 1 şi 10 m pe 50% din lungime.

Se situează peste COTEA DE ATENŢIE râul Jiu la s.h. Răcari (330+10) – jud.DJ.

Debitele vor fi, în general, în creștere, ca urmare a cedării apei din stratul de zapadă și propagării, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Siret (exceptând Buzăul) și bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Prutului, unde vor fi relativ staționare.

Sunt posibile creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zona montană datorită cedării apei din stratul de zapadă și propagării.

Formaţiunile de gheaţă vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.

DUNĂRE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 31.01 – 01.02.2019 a fost staţionar, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunilor ianuarie şi februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în creștere pe sectorul Brăila – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ceştere (4100 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Bechet, Galaţi –  Tulcea şi în scădere pe sectorul Corabia – Brăila.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 31.01.2019, ora 08.00 – 01.02.2019, ora 08.00

În ţară, vremea a fost în general închisă și caldă pentru această dată în cea mai mare parte a țării, chiar deosebit de caldă în sud-est, unde abaterea față de mediile multianuale a fost de 8...10 grade. Au căzut precipitații slabe, în cursul zilei în nordul, centrul, nord-estul și local în sudul teritoriului, iar noaptea, pe arii extinse în sud-est și izolat în rest. Au fost ploi, burnițe și doar trecător, în nord-vest și centru, pe spații mici și precipitații mixte, iar la munte au predominant ninsorile. S-a semnalat ceață persistentă pe alocuri în Moldova, Oltenia și Muntenia și pe arii mai restrânse în celelalte regiuni. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. La ora 20 stratul de zăpadă măsurat în platformele stațiilor meteorologice era de până la 260 cm la munte (în Masivul Făgăraș), în Moldova (până la 39 cm), local în Transilvania (până la 29 cm) și în Oltenia (până la 32 cm), în Maramureș (până la 27 cm) și pe spații mici în Muntenia, Banat și Crișana (sub 10 cm). Temperaturile maxime s-au încadrat între 1 grad la Șiria Cetate și 13 grade la Adamclisi, Constanța și Medgidia, iar la ora 06.00 valorile termice erau cuprinse între -4 grade la Băilești și 7 grade la Sfântu Gheorghe-Deltă și Jurilovca.

OBSERVAȚII - au fost emise 49 de atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost închisă. Temporar a plouat slab în prima parte a zilei, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 4 grade la Băneasa și 5 grade la Afumați și Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 2 grade la Filaret și Băneasa și 3 grade la Afumați. Ieri dimineață, în zona preorășenească a fost ceață.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 01.02.2019, ora 08.00 – 02.02.2019, ora 08.00

În ţară, vremea se va încălzi ușor față de intervalul anterior în cea mai mare parte a țării. Cerul va prezenta înnorări temporare și local vor fi ploi slabe, îndeosebi în cursul zilei, în extremitatea de sud-est a teritoriului și în nord-vest. La munte, cu precădere în Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali, trecător vor fi precipittații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile vestice și la munte, iar în prima parte a intervalului și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 2 și 10 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest. Îndeosebi dimineața va fi ceață în zonele joase de relie din sud și nord-est și pe arii mai restrânse în rest.

La Bucureşti, dimineața și noaptea va fi ceață sau nebulozitate joasă, iar după-amiază cerul va deveni variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi în jur de 6 grade, iar cea minimă de 0...1 grad.

4. Buletin nivometeorologic emis pentru perioada 31 ianuarie 2019 – 01 februarie 2019.

Evoluția vremii în ultimele 24 de ore: Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii relativ extinse s-au semnalat precipitații predominant sub formă de ninsoare, dar și de ploaie sau lapoviță în zonele joase (sub 1500 m). Local cantitățile de precipitații au depășit 10 l/mp, iar izolat în Carpații Meridionali au depășit 40 l/mp (Bâlea Lac, Sinaia). Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări de până la 120 km/h pe crestele din Bucegi și de 60-90 km/h în zonele înalte din restul masivelor, viscolind sau spulberând ninsoarea, din sector predominant sudic. Local s-a semnalat ceață, asociată și cu depunere de chiciură pe creste. Stratul de zăpadă a crescut în zonele înalte (cu până la 27 cm la Bâlea Lac) și a scăzut la altitudini joase, mai ales unde s-au semnalat precipitații sub formă de ploaie (cu până la 3 cm la Predeal și Poiana Stampei).

Grosimea stratului de zăpadă în 31.01.2019, ora 14.00:

Carpații Meridionali: 259 cm la Bâlea-Lac, 182 cm la Cuntu, 162 cm Vf. Țarcu, 143 cm la Vf. Omu, 127 cm la Sinaia, 101 cm la Parâng, 78 cm la Păltiniș, 37 cm la Predeal, 32 cm la Fundata.

Carpații Orientali: 108 cm la Vf. Călimani, 106 cm la Vf. Lăcăuți, 106 cm la Bucin, 90 cm la Vf. Ceahlău-Toaca, 38 cm la Vf. Iezer-Rodnei, 35 cm la Poiana Stampei.

Carpații Occidentali: 132 cm la Stâna de Vale, 113 cm la Vlădeasa 1400, 104 cm la Semenic, 87 cm la Roșia Montana, 80 cm la Vf. Vlădeasa.

Evoluţia vremii în intervalul 31.01.2019 ora 20.00 – 01.02.2019 ora 20.00:

Vremea se menține caldă pentru această perioadă, mai ales la altitudinile joase. Cerul va fi temporar noros în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Pe arii restrânse la începutul intervalului va mai ninge slab, iar trecător sub 1400 m precipitațiile vor fi și mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare din sector sudic la început, apoi predominant vestic, cu rafale de 80-100 km/h pe creste, viscolind sau spulberând zăpada în zonele înalte. Local se va semnala ceață, asociată în zonele înalte și cu depunere de chiciură.

Peste 1800 m: temperaturi minime: -11 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -7 la -1 gr.C

Sub 1800 m: temperaturi minime: -6 la -1 gr.C; temperaturi maxime: -1 la 5 gr.C

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Făgăraș: risc mare

La altitudini mai mari de 1800 m, la suprafață întâlnim un strat însemnat de zăpadă proaspătă de circa 30-50 cm, strat instabili ce nu prezintă aderență la stratul preexistent. Pe versanții sudici cantitățile de zăpadă recent depuse sunt mai mari, iar pe versanții cu expunere nordică sunt prezente multiple plăci de vânt de grosimi semnificative, ce se pot rupe chiar și la supraîncărcări slabe. În locurile adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă. În profunzime regăsim structuri de plăci de vânt mai vechi, precum și cruste de gheață. La supraîncărcări slabe stratul instabil de la suprafață poate aluneca, declanșând avalanșe de dimensiuni medii, în unele cazuri putând fi angrenate și straturile inferioare cu volume mai importante de zăpadă.

Sub 1800 m stratul de zăpadă depus în ultimele zile e de dimensiuni mai reduse și este umezit în partea superioară, în special sub 1600 m. Temperaturile diurne ușor pozitive vor determina umezirea și îngreunarea suplimentară a stratului crescând riscul pentru declanșarea avalanșelor spontane. Pe pantele mai înclinate și pe văi, unde sunt prezente acumulari însemnate de zăpadă, se pot declanşa spontan curgeri sau avalanşe de dimensiuni medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări oricât de slabe.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Bucegi: risc mare

La peste 1800 m a nins în general moderat în ultimele două zile, dar vântul puternic a creat plăci de vânt pe versanții nordici. Stratul instabil din partea superioară măsoară în medie 30-40 cm, mai ales pe versanții sudici unde este depusă mai multă zăpadă recentă. În structura stratului superior predomină cristalele fine și sunt prezente multiple plăci de vânt, cele mai recente formate pe versanții nordici. În interior regăsim pe alocuri cruste de gheață. Un risc crescut îl reprezintă depozitele de zăpadă de pe văi și din zonele adăpostite. Stratul instabil din partea superioară va aluneca chiar și la supraîncărcări slabe conducând la avalanșe medii, în unele cazuri putând fi angrenate și straturile inferioare cu volume mai importante de zăpadă.

Sub 1800 m local s-au semnalat cantități însemnate de precipitații. Stratul de zăpadă este umezit în partea superioară, în special sub 1600 m, unde precipitațiile au fost mixte, iar temperaturile diurne ușor pozitive vor determina umezirea și îngreunarea suplimentară a stratului și vor reprezenta un risc crescut pentru declanșarea avalanșelor spontane de topire. Pe pantele mai înclinate și pe văi, unde sunt prezente acumulari însemnate de zăpadă, se pot declanşa spontan curgeri sau avalanşe de dimensiuni medii, riscul fiind amplificat la supraîncărcări oricât de slabe.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivele Țarcu - Godeanu:  risc însemnat

La peste 1800 m stratul de zăpadă este instabil în partea superioară, iar îndeosebi pe versanții nordici și nord-vestici sunt formate plăci de vânt cu grosimi semnificative. Vântul puternic a determinat depunerea și acumularea zăpezii în zonele adăpostite și pe văi, iar acolo stratul instabil de la suprafață este de dimensiuni mai mari. La supraîncărcări slabe se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii, iar în zonele cu acumulări însemnate se pot disloca volume mai importante de zăpadă.

Sub 1800 m stratul de zăpadă este umezit în partea superioară. Temperaturile diurne ușor pozitive vor determina umezirea și îngreunarea suplimentară a stratului și vor reprezenta un risc crescut pentru declanșarea avalanșelor spontane de topire de mici sau medi dimensiuni. Pe pantele mai înclinate și pe văi, unde sunt prezente acumulari însemnate de zăpadă, se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii, la supraîncărcări oricât de slabe.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în masivul Parâng - Șureanu: risc însemnat

La peste 1800 m, stratul de zăpadă este instabil în primii 30-50 cm, mai ales pe versanții sudici unde cantitățile recent depuse sunt mai mari, iar îndeosebi pe versanții nordici și nord-vestici sunt formate plăci de vânt cu grosimi semnificative ce se pot rupe la suprasarcini. Vântul puternic a determinat depunerea și acumularea zăpezii în zonele adăpostite și pe văi, iar acolo stratul instabil de la suprafață este de dimensiuni mai mari. La supraîncărcări slabe se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii, iar în zonele cu acumulări însemnate, se pot disloca volume mai importante de zăpadă.

Sub 1800 m stratul de zăpadă este umezit în partea superioară, iar temperaturile diurne ușor pozitive vor determina umezirea și îngreunarea suplimentară a stratului crescând riscul pentru declanșarea avalanșelor spontane de topire de mici sau medi dimensiuni. Pe pantele mai înclinate și pe văi, unde sunt prezente acumulari însemnate de zăpadă, se pot declanşa avalanşe de dimensiuni medii, la supraîncărcări oricât de slabe.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Munții Vlădeasa – Muntele Mare:  risc moderat

În partea superioară a stratului, la altitudini mai mari, sunt fomate plăci de vânt. În profunzime se întălnesc cruste de gheață, iar pe unele pante stratul este mediu stabilizat. La altitudini joase stratul este umezit și aici pot apărea curgeri sau avalanșe de mici dimensiuni. În zonele înalte, pe pantele suficient de înclinate, mai ales la supraîncărcari mari se pot declanşa avalanşe de dimensiuni mici sau medii.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Grupa Nordică a Carpaților Orientali (zona Munților Rodnei): risc însemnat

La peste 1800 m dimensiunea stratului de zăpadă variază semnficativ în funcție de relief, de la 30-40 cm pe platouri până la peste 1 m în zonele adăpostite. Sunt prezente multiple plăci de vânt care se pot rupe la suprasarcini. Pe pantele mai înclinate declanşarea avalanşelor va fi posibilă chiar și la supraîncărcări slabe, riscul fiind crescut în zonele cu acumulări mai însemnate de zăpadă.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și este umezit, mai ales sub 1600 m, acolo unde izolat și spontan se pot produce curgeri și avalanșe de mici dimensiuni. Pe pantele suficient de înclinate avalanșe de mici dimensiuni vor fi posibile mai ales la supraîncărcări mai mari.

Stabilitatea şi evoluţia stratului de zăpadă în Grupa Centrală a Carpaților Orientali (zona Munților Călimani – Bistriței - Ceahlău):  risc însemnat

La peste 1800 m stratul de zăpadă depus este instabil în partea superioară, iar pe majoritatea versanților sunt formate plăci de vânt recente care se pot rupe la suprasarcini. Pe văi și în zonele adăpostite sunt depozite însemnate de zăpadă. Pe pantele cu înclinare mare declanşarea avalanşelor va fi posibilă și la supraîncărcări slabe.

La altitudini mai mici de 1800 m stratul de zăpadă are dimensiuni mai reduse și este umezit, mai ales sub 1500 m. Avalanșe de mici dimensiuni sunt posibile pe pante foarte înclinate, la supraîncărcări mari în zonele cu acumulări însemnate de zăpadă, sau spontan curgeri de zăpadă umedă.

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

ABA Buzău Ialomiţa informează că la data de 31.01.2019, ora 09.20, s-a produs o poluare accidentală cu cca 150 l ţiţei la confluenţa pârâului Tisa cu râul Cricovul Dulce pe o suprafaţă de 300 mp si 5 mp de sol, în Municipiul Moreni, judeţul Dâmboviţa, cauzate de coroziunea conductei (Linia de pompare de 6 ţoli) de la parc Colibaşi la Depozit Sud III Moreni, aparţinând S.C. OMV Petrom SA.

Măsuri: s-a oprit pomparea, s-au construit baraje pentru reţinerea poluantului şi limitarea extinderii poluarii.

2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE