RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 12.07.2019 ora 08.00 – 13.07.2019, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 13.07.2019, ora 08.00

RÂURI:

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Barcău, Someșul Mic, Crișul Repede, Târnave, cursul mijlociu și inferior al Ialomiței, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Siret, cele din Dobrogea, bazinul superior al Argeșului și afluenții din bazinul mijlociu și inferior al acestuia, afluenții Ialomiței mijlocii și inferioare, afluenții Oltului inferior, cursul mijlociu și inferior al Prutului și afluenții acestuia, unde au fost relativ staționare.

Creșteri izolate de niveluri și debitele s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și nord-estul țării ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă.

Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Oltului, cursul inferior al Argeșului şi pe afluenţii Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului şi Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Niraj, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).

Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+3)-jud.GL.

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Caraș, Nera, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Timișului, Cernei, în scădere pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului și Someșului Mic și relativ staționare pe celelalte râuri.

Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de niveluri și debitele pe unele râuri vestul , sud – vestul și nordul țării, precum și zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă.

DUNARE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 12.07 – 13.07.2019 a fost staționar, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (3900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 12.07.2019, ora 08.00 – 13.07.2019, ora 08.00

În ţară, deși valorile termice diurne au marcat o creștere ușoară față de intervalul precedent, în cea mai mare parte a țării, acestea s-au situat în continuare sub cele caracteristice acestei perioade din an. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare în cursul zilei, în zonele montane, în centru, est și sud-est, iar noaptea în nord-vest, unde pe arii restrânse au fost averse slabe și trecător și descărcări electrice. Vântul a suflat slab până la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 19 grade la Joseni, Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 29 de grade la Calafat, iar la ora 06.00, valorile termice se încadrau între 6 grade Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 19 grade la Sulina.

La Bucureşti, vremea a fost în continuare răcoroasă. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 26 de grade la Filaret și de 25 de grade la Afumați și Băneasa, iar la ora 06.00 se înregistrau 14 grade la toate stațiile meteorologice.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 13.07.2019, ora 08.00 – 14.07.2019, ora 08.00

În ţară, vremea va deveni treptat instabilă în vestul, sud-vestul și local în centrul și nordul țării, precum și la munte, unde mai ales după-amiaza și noaptea vor fi înnorări accentuate și se vor semnala averse și cu caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20...25 l/mp și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar fenomenele asociate instabilității atmosferice se vor semnala doar pe suprafețe mici. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în Lunca Dunării, iar cele minime se vor situa între 10 și 20 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei.

La Bucureşti, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, iar spre seară și mai ales noaptea va crește probabilitatea pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE