NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ |
| --- |
| HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia |
| Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ |
| 1.Descrierea situaţiei actuale | Proiectul ”Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” se realizează pentru implementarea structurii adecvate de prevenire și protecție împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic al pârâului Tabana și a afluenților acestuia, pentru care se stabilesc următoarele obiective generale: Prin implementarea proiectului, se va proteja spațiul adiacent pârâului Tabana și a afluenților acestuia, în interiorul localității Babadag, împotriva inundațiilor și a fenomenelor de colmatare; Proiectul contribuie la protejarea infrastructurii și obiectivelor social economice aflate în pericol și care, în cazul în care nu se intervine, sunt în pericol să se deterioreze sau chiar distrugă; Protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață. Implementarea proiectului de investiții constă în realizarea unor lucrări de reabilitare a construcțiilor hidrotehnice existente afectate de viituri precum și realizarea unor lucrări noi de regularizare a pârâului Tabana și amenajare a afluenților, în scopul diminuării pagubelor provocate de viituri prin realizarea unor serii de lucrări de gospodarire a apelor strict necesare pentru combaterea efectelor catastrofale cauzate de inundațiile provocate de precipitațiile de intensitate deosebit de mare. Orașul Babadag are o suprafața de 121 km2 și o populație de aproximativ 10.037 locuitori dintre care se estimează ca fiind afectați direct, în urma inundațiilor, aproximativ 4.800 locuitori și indirect toți locuitorii orașului. În perioada 1983-1991, viiturile au produs pagube importante în orașul Babadag: 10 case distruse, 30% din reţeaua stradală distrusă, inundarea zonei industriale. În urma ploilor torenţiale din 1991 şi 1994, străzi importante ale oraşului au fost distruse în totalitate sau parţial. Viitura din 2002 a afectat: 23 case, 10 gospodării, 70 străzi, 1 pod, 8 podeţe, 1 pasarelă, 3 puţuri alimentare cu apă, 800 ml reţea canalizare, 2 km apărări de mal. Viitura din 2009 (timp de 12 ore au căzut 100 l/mp) a afectat: străzi S=65.814 mp si trotuare S=120 mp. Viitura din 2012 a afectat : străzi asfaltate S=49.110 mp, străzi cu macadam S=45.878 mp; trotuare cu pavele S=2.355 mp. Obiectivul proiectului este de prioritate social-economică şi are ca scop reducerea riscului de producere a inundaţiilor şi prevenirea efectelor negative cauzate de acestea asupra populaţiei şi a obiectivelor de interes public amplasate în zona inundabilă a pârâului Tabana, în interiorul localiății Babadag. Obiective specifice ale proiectului propus: - asigurarea protecției împotriva inundațiilor în zonele critice, la debite cu probabilitatea de depășire Q 0,5% (1:200 ani); - protecția locuitorilor și reducerea pagubelor produse de inundații; - facilitarea dezvoltării economico-sociale în zona protejată; - protecția și îmbunatățirea calității mediului și a standardelor de viață. Lucrările proiectate țin cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe Termen Mediu și Lung – “5.1. ținte cuantificabile ale strategiei; ...3. Reducerea vulnerabilității sociale a comunităților expuse la inundații – 50% în termen de 10 ani și până la 75% pe termen lung, în 30 de ani. Pentru această țintă, este necesară revizuirea normelor de proiectare a structurilor de apărare, cu o valoare implicită a probabilității anuale de depășire de minimum 0.2% pentru zonele urbane dezvoltate, în funcție de rezultatele analizelor tehnico-economice, 0.5% pentru zonele urbane cu dezvoltare medie, ...... corespunzătoare orașului Babadag. Obiective socio-economice: - stimularea creșterii economice ; - facilitarea investițiilor viitoare pentru îmbunăntățirea/modernizarea infrastructurii; - facilitarea dezvoltării în zonele agricole importante; - creșterea interesului potențialilor investitori și a valorii generale a terenului; - îmbunătățirea calităţii vieţii populației, prin reducerea riscului de producere a inundaţiilor; - creşterea economică prin reducerea pagubelor, produse ca urmare a inundaţiilor și prin îmbunătățirea infrastructurii în zona de implementare; - dezvoltarea economică a zonei de implementare prin dezvoltarea turismului în zonă; - creșterea atractivității zonei pentru potențiali investitori. Proiectul contribuie la o dezvoltare durabilă, mărind gradul de siguranță pentru desfășurarea activităților economice și sociale a locuitorilor din zonă și va conduce la îmbunătățirea calității vieții oamenilor care lucrează, trăiesc și beneficiază, direct sau indirect, de structurile de apărare de inundații realizate în cadrul acestui proiect. De asemenea, proiectul contribuie la: - crearea a cca. 50 de locuri de muncă temporare pe durata implementării proiectului (în cadrul firmei Contractorului); - vor fi de asemenea păstrate locuri de munca în cadrul S.G.A., pentru activități de mentenanță după implementarea proiectului. Contextul general care a stat la baza conturării acestei propuneri de proiect este dat de efectele inundaţiilor din România ultimilor ani. Titularul proiectului este Ministerul Apelor și Pădurilor, iar beneficiarul acestuia este Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral. Din punct de vedere administrativ, lucrările hidrotehnice propuse sunt amplasate în intravilanul și extravilanul localității Babadag, în albia minoră a pârâului Tabana precum și pe afluenții acestuia, Valea Moș Lange, Valea Kios Kula, Valea Bendea și văile adiacente malului stâng, județul Tulcea. |
| 1^1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |
| 2. Schimbări preconizate | Investiția propusă s-a proiectat / realizat având în vedere: - situația reală din teren ținând cont de cauzele producerii inundațiilor (secțiune insuficientă de tranzitare a debitului de Q 0,5% prin secțiunea albiei pârâului Tabana) cât și efectele acestora ( pierderi de vieți omenești și pagube materiale : afectate obiective social-economice, locuințe, anexe gospodărești, căi de comunicații, surse de alimentare cu apă, sisteme de canalizare etc.) - legislația privind dimensionarea lucrărilor și analiza de ansamblu a tuturor factorilor implicați în producerea inundațiilor (scenarii de realizare / soluții a lucrărilor proiectate, studii de teren actualizate precum și expertize tehnice pentru lucrările existente). Obiectivele proiectului de investiții propuse sunt: - apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag prin lucrări de reabilitare a construcțiilor hidrotehnice existente afectate de viituri și realizarea unor lucrări noi de regularizare a pârâului Tabana și a afluenților în scopul diminuării pagubelor provocate de viituri; - realizarea unui plan de măsuri privind punerea în operă a unor lucrări de combaterea eroziunii solului (de suprafață și de adâncime); - lucrări de atenuare a viiturilor amonte de orașul Babadag; - refacerea podurilor ce traverseaza pârâul Tabana, în vederea asigurării secțiunii necesare scurgerii în condiții optime a debitelor de viitură - conform Normativ de calcul hidraulic PD 95/2012; - protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață Necesitatea lucrărilor / obiectelor propuse în cadrul investiției : Ob. 1 - lucrări de amenajare pârâu Tabana și afluenți – lucrările de consolidare și regularizare a albiei minore precum și lucrări de acumulare în zona amonte a pârâului Tabana permit tranzitarea în siguranță a debitului de calcul 0,5% prin secțiunea proiectată; - Ob. 2 – plan de măsuri privind combaterea eroziunii solului – lucrările de combatere a eroziunii solului, au rolul de a opri materialul aluvionar de pe versanți, care ar colmata albia pârâului Tabana, și de a reduce debitul și volumul viiturilor la inundații; ob. 3 – refacerea podurilor și pasarelelor existente – eliminarea zonelor ștrangulate ale albiei pârâului Tabana prin refacerea tuturor podurilor conform Normativului de calcul hidraulic a podurilor PD 95/2012 (garda 1,00 m față de nivelul apei la debitul de calcul 1% pentru drumuri naționale). Scopul investiției “ de apărare împotriva inundațiilor a localității Babadag” este atins numai prin realizarea integrală a celor 3 obiecte ale investiției: Lucrările de regularizare ale pârâului Tabana corelate cu lucrările de combatere a eroziunii solului și de refacere a podurilor existente (care produceau ștrangulari de secțiune), propuse a se realiza în localitatea Babadag, vor elimina pagubele provocate de viituri și vor proteja obiectivele economice și sociale, precum și infrastructura orașului. Obiectivul de investiţii, prin soluţiile tehnice propuse răspunde şi asigură prin caracteristicile tehnice, necesităţile determinate, în conformitate cu cerinţele actuale şi viitoare ale domeniului, asigurând totodată respectarea prevederilor din legislaţia naţională în vigoare privind : calitatea construcţiei, a serviciilor sau alte cerinţe specifice domeniului. Soluţiile tehnice propuse şi descrise în proiect se înscriu în prevederile normelor europene . În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane lei. Valoarea obiectivului de investiţii a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | Obiectivul de investiții „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” se adresează sectorului de mediu și aparține domeniului protecția împotriva inundațiilor. Obiectivul global al proiectului vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a Romaniei la UE cu privire la protecția mediului. Totodată programul vizează reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii Europene și România cu privire la infrastructura de mediu prin: îmbunătățirea accesului la utilități publice în sectorul de apă și apă uzată, optimizarea sistemelor de management al deșeurilor, reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană, protecția și imbunătațirea biodiversității și a patrimoniului natural, reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, care defineşte un cadru tehnic, instituţional şi legal pentru prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative ale inundaţiilor până la niveluri acceptabile gradual şi procentual, asupra activităţilor socio-economice, asupra proprietăţilor, asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător, ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, fiind în concordanţă cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă. |
| 11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2.Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Impactul asupra mediului | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie, efectele secundare negative fiind eliminate prin lucrări de refacere a cadrului natural la finalizarea execuţiei investiţiei. Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenţii minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Impactul asupra solului poate fi considerat slab semnificativ, numai în zona carierelor de pământ. În vederea atenuării acestor efecte, carierele de pământ vor fi sistematizate la sfârşitul lucrărilor şi redate folosinţei iniţiale. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |
| - mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (iii) cheltuieli de capital b) credit extern c) surse proprii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugetele locale 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 7. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii și din venituri proprii ale Administrației Naționale Apele Române. Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice impact legislative-prevederi de modificare şi completare a cadrului normative în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b ) norme cu impact la nivel operational/tehnic-sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5 Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6 Alte informaţii | La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 10 din anexa nr. I - Lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor precum și anexa nr. II/10- Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” la Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.309 din 5 mai 2011. |
| Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ, pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii prezentat în anexă s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, nr. 15 din data de 05.11.2015, cu următorii indicatori economici: Valoarea totală a investitiei în prețuri la data de 31.03.2015, 1 euro = 4,4098 lei și cu TVA de 24%, este: 79.263,135 mii lei / 17.974,315 mii euro din care:Construcții-Montaj 61.407,408 mii lei / 13.925,214 mii euro Conform prevederilor Codului Fiscal se impune actualizarea devizului general cu TVA de 19%. Valoarea actualizată în prețuri la data de 31.01.2017 a fost avizată în CTE –MAP din data de 30.03.2016 și a primit avizul CTE MAP nr.13/30.03.2016 Astfel valoarea investiției în prețuri la data de 31.01.2017 , 1 euro = 4,5038 lei se prezintă astfel: Valoarea totală a investitiei 74.060,351 mii lei / 16.443,970 mii euro din care: Constructii Montaj : 57.287,119 mii lei / 12.719,730 mii euro Valoarea indicelelui lunar al prețurilor de consum pentru perioada: martie 2015 – ianuarie 2017 este 97,21 Ceilalți indicatori tehnico – economici respectiv capacitatea, durata de realizare a investiției, soluțiile tehnice sunt nemodificate și rămân cele avizate prin Avizul CI nr. 15/05.11.2015 |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

| Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ |
| --- |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. În acest sens, proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor la adresa www.apepaduri.gov.ro, în data de ……. 2017. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare |

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

# MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR

# Adriana PETCU

# AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

Sevil SHHAIDEH

MINISTRUL DELEGAT PENTRU FONDURI EUROPENE

Rovana PLUMB

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Viorel ȘTEFAN

AVIZEAZĂ

| SECRETAR DE STAT | OLIMPIA SIMONA NEGRU |
| --- | --- |
| SECRETAR GENERAL | FLORIN ANDREI |
| SECRETAR GENERAL ADJUNCT | GYOZO ISTVAN BARCZI |
| DIRECŢIA JURIDICĂ | FLORIN NAN |
| SERVICIUL ECONOMICO – FINANCIAR |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ | GHEORGHE TULUC |

SERVICIUL INVESTIŢII ȘI CONTROL                          EUGENIA NECEA