NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ |
| --- |
| HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploiești, județul Prahova” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia |
| Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ |
| 1. Descrierea situaţiei actuale | Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite. Cu toate acestea, unele activităţi umane, cum ar fi creşterea numărului de aşezări umane şi a obiectivelor socio-economice aflate în zone inundabile, precum şi reducerea capacităţii de retenţie naturală a apei prin exploatarea terenurilor dar şi schimbările climatice înregistrate contribuie la creşterea probabilităţii apariţiei inundaţiilor. Astăzi se cunoaşte cu precizie faptul ca activităţile umane, cu intervenţiile antropice în procesele naturale, au modificat considerabil situaţia în aproape toate bazinele hidrografice. Deşi inundaţiile constituie un fenomen natural, ele pot fi intensificate ca urmare a deteriorării mediului înconjurător, spre exemplu, modificarea sistemelor de colectare a apelor prin urbanizare, practici agricole inadecvate, despăduriri. Este una dintre cauzele pentru care, în multe situaţii, impactul inundaţiilor, exprimat în termeni de viaţă şi sănătate umană, dar şi în pierderi economice, a crescut simţitor. În ultimii ani, s-a impus tot mai mult un nou mod de abordare a problemei apărării împotriva inundaţiilor. În această abordare, determinarea pericolului potenţial la inundaţii inclusiv prevenirea inundaţiilor, nu se mai poate limita doar la acele inundaţii cu frecvenţa mare de apariţie, ci trebuie avute în vedere în special inundaţiile cu frecvenţă medie de apariţie, având o probabilitate de depăşire de 1% şi evenimentele rare, acestea fiind cele mai periculoase pentru viaţa umană. Managementul inundaţiilor este o activitate intersectorială, multidisciplinară şi cuprinde managementul resurselor de apă, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia individuală – fiecărui sector revenindu-i realizarea unor acţiuni specifice. Adoptarea unor măsuri comune în aceste domenii trebuie să vizeze atât reducerea pagubelor, prin acţiuni pasive, care nu influenţează în nici un fel desfăşurarea fenomenului de inundaţii, dar reduc pagubele, cât şi prin acţiuni active de reducere a pericolului cu efecte asupra derulării evenimentelor, influenţând probabilitatea lor de apariţie şi în special intensitatea evenimentelor. Activităţile de management al inundaţiilor se constituie într-o problemă de politică, de planuri şi programe pe termen scurt, mediu şi lung, având ca scop protecţia vieţii, a bunurilor şi a mediului împotriva fenomenului de inundaţii. Prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor reprezintă un proces ce se derulează pe o perioadă lungă de timp, care începe anterior apariţiei dezastrului şi converge spre reducerea pagubelor produse de inundaţiile viitoare. În ultimul deceniu, practic în fiecare an în România s-au înregistrat viituri importante, unele cu caracter istoric, în cursul cărora s-au produs pierderi de vieţi omeneşti şi mari pagube materiale. Protecţia populaţiei împotriva inundaţiilor cu structuri de apărare este un obiectiv strategic, în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 ale cărui măsuri se vor materializa gradual până în anul 2035, pentru reducerea, atât a numărului de persoane expuse riscului potenţial de inundaţii, la cca. 350.000 de locuitori, cât şi a numărului de pierderi sistematice de vieţi omeneşti. Riscul la inundaţii poate fi diminuat prin măsuri structurale, reprezentate de: bariere, baraje, diguri, regularizarea cursurilor de apă, îmbunătăţiri ale albiilor, drenare, creşterea suprafeţei de pădure, etc. şi prin măsuri nestructurale: prognozarea si avertizarea inundaţiilor, pregătire, planificare, evacuare, sensibilizarea publicului, reglementarea utilizării terenurilor, achiziţia şi strămutarea proprietăţilor, despăgubiri, etc. costul fiind însă elementul hotărâtor. Viiturile din ultimii ani au scos în evidenţă gradul încǎ mǎrit de expunere la riscul inundaţiilor a comunităţilor umane datoritǎ fenomenelor meteorologice periculoase. |
| 1^1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |
| 2. Schimbări preconizate | Proiectul ,,Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploiești, hudețul Prahova” constă în realizarea unor lucrări hidrotehnice noi în bazinul hidrografic Ialomița-Prahova, pe pârâul Dâmbu, în scopul diminuării pagubelor provocate de viituri în municipiul Ploiești. În municipiul Ploiești, pârâul Dâmbu are o secțiune de scurgere insuficientă pentru a tranzita viiturile ce se produc anual, lucrările de regularizare și reprofilare existente fiind limitate ; acest lucru conduce la inundarea unei mari suprafețe de intravilan, situată pe ambele maluri, având ca rezultat producerea de pagube importante atât populației cât și obiectivelor social-economice din zonă. Pentru reducerea riscurilor datorate pericolului de inundații din ultima perioada produse în bazinul hidrografic al pârâului Dâmbu, sunt oportune lucrările hidrotehnice: acumulare nepermanentă, lucrări de deviere a debitului Q = 80 mc/s din pârâul Dâmbu în râul Teleajen și lucrări de amenajare în zona confluenței pârâului Dâmbu cu râul Teleajen. Beneficiarii lucrărilor hidrotehnice propuse în cadrul proiectului sunt locuitorii municipiului Ploiești. Obiectivul de investiţii, prin soluţiile tehnice propuse răspunde şi asigură prin caracteristicile tehnice, necesităţile determinate, în conformitate cu cerinţele actuale şi viitoare ale domeniului, asigurând totodată respectarea prevederilor din legislaţia naţională în vigoare privind : calitatea construcţiei, a serviciilor sau alte cerinţe specifice domeniului. Soluţiile tehnice propuse şi descrise în proiect se înscriu în prevederile normelor europene. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a: Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | Obiectivul de investiții este de importanță deosebită pentru reducerea riscurilor la inundații. Realizarea lucrărilor hidrotehnice pentru amenajarea Pârâului Dâmbu sunt în conformitate cu practicile și politicile naționale și europene. Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care defineşte un cadru tehnic, instituţional şi legal pentru prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative ale inundaţiilor, până la niveluri acceptabile gradual şi procentual, asupra activităţilor socio-economice, asupra proprietăţilor, asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător, ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, fiind în concordanţă cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă. |
| 11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2.Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Impactul asupra mediului | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie, efectele secundare negative fiind eliminate prin lucrări de refacere a cadrului natural la finalizarea execuţiei investiţiei. Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenţii minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Impactul asupra solului poate fi considerat slab semnificativ, numai în zona carierelor de pământ. În vederea atenuării acestor efecte, carierele de pământ vor fi sistematizate la sfârşitul lucrărilor şi redate folosinţei iniţiale. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |
| - mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (iii) cheltuieli de capital b) credit extern c) surse proprii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugetele locale 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 7. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexă, se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, venituri proprii ale Administrației Naționale Apele Române, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice impact legislative-prevederi de modificare şi completare a cadrului normative în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b ) norme cu impact la nivel operational/tehnic-sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5 Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6 Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii prezentat în anexă s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, nr.15 din 05 decembrie 2016. Valoarea totală a investiției în prețuri la data de 04.01.2016, 1 euro = 4,5169 lei și cu TVA de 20%, este: 84.590,548 mii lei / 18.727,567 mii euro din care: Construcții-Montaj 70.587,787 mii lei / 15.627,485 mii euro Conform prevederilor Codului Fiscal se impune actualizarea devizului general cu TVA de 19%. Valoarea actualizată în prețuri la data de 31.01.2017 a fost avizată în CTE –MAP din data de 30.03.2017 și a primit avizul CTE MAP nr.10/30.03.2017. Astfel valoarea investiției în prețuri la data de 31.01.2017 , 1 euro = 4,5038 lei se prezintă astfel: Valoarea totală a investitiei 83.309,892 mii lei/ 18.497,689 mii euro din care: Constructii Montaj : 69.488,559 mii lei / 15.428,873 mii euro Valoarea indicelui lunar al prețurilor de consum pentru perioada: decembrie 2015 – ianuarie 2017 este 99,27. Ceilalți indicatori tehnico – economici respectiv capacitatea, durata de realizare a investiției, soluțiile tehnice sunt nemodificate și rămân cele avizate prin Avizul CI nr. 15/05 decembrie 2016. |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

| Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ |
| --- |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, prin afişarea acestuia în vederea consultării pe pagina de internet a Ministerului Apelor şi Pădurilor. În acest sens, proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor la adresa www.apepaduri.gov.ro, în data de ……………. 2017. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare |

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii ,,Lucrări de atenuare a viiturilor pe pârâul Dâmbu amonte de municipiul Ploiești, județul Prahova”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

# MINISTRUL APELOR ŞI PĂDURILOR

# Adriana PETCU

# AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

Sevil SHHAIDEH

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Viorel ȘTEFAN

AVIZEAZĂ

| SECRETAR DE STAT | OLIMPIA SIMONA NEGRU |
| --- | --- |
| SECRETAR GENERAL | FLORIN ANDREI |
| SECRETAR GENERAL ADJUNCT | GYOZO ISTVAN BARCZI |
| DIRECŢIA JURIDICĂ | FLORIN NAN |
| SERVICIUL ECONOMICO – FINANCIAR |  |
| DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ | GHEORGHE TULUC |

SERVICIUL INVESTIŢII ȘI CONTROL                          EUGENIA NECEA