| MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR | MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE |
| --- | --- |
| NR. _______________________ | NR. _______________________ |

ORDIN

nr. …………….     din ………………

pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-071

Având în vedere Referatul de aprobare nr. ……. / ………..al Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor  din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor,

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea privind siguranţa digurilor nr. 259/2010, republicată, ale art. 48, 62 și 64 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 şi 13 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1749/2012 privind aprobarea Normativului pentru evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor – NP 131/2011, în baza avizului tehnic consultativ al Biroului Operativ al Comisiei Naționale pentru Siguranța Digurilor – B.O. CONSIDIG consemnat în Procesul verbal nr……… din data de……………

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (5), din Hotărârea Guvernului 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi Creşterea Precipitaţiilor,

ministrul apelor şi pădurilor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. Se aprobă Metodologia privind stabilirea categoriilor de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, denumite in continuare diguri - NTLH-071, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Deținătorii de diguri, cu orice titlu sau titularii de investiție, după caz, au obligaţia încadrării în categorii de importanță a digurilor.

Art. 3. Direcția tehnică de specialitate cu atribuții in domeniul siguranței construcțiilor hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

| Ministrul apelor şi pădurilor Adriana PETCU | Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale Petre DAEA |
| --- | --- |

ANEXĂ

Metodologie privind încadrarea în categorii de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH - 071

CAPITOLUL I: Obiectul prezentei metodologii

Art. 1. Stabilirea categoriei de importanță a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, denumite în continuare, diguri reprezintă o obligație legală a proiectanților pentru digurile noi, respectiv a deținătorilor de diguri pentru cele existente, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 259/2010 privind siguranţa digurilor, republicată.

CAPITOLUL II: Principii generale

Art. 2. (1) Categoria de importanță a digurilor rezultă dintr-o clasificare care utilizează un sistem de criterii, indici și notări, conform metodologiei descrise în cele ce urmează. Categoria de importanță a unui dig de apărare împotriva inundațiilor se referă și caracterizează o linie de apărare, atunci când structura și starea digului sunt asemănătoare pe întreaga linie sau se referă și caracterizează un tronson de dig, dacă acesta este omogen din punct de vedere al structurii și stării funcţionale.

(2) Digurile sau sectoarele de diguri ale unei linii de apărare/sistem de aparare al unei incinte sunt încadrate într-una dintre următoarele categorii de importanță:

a) categoria de importanță excepțională - A;

b) categoria de importanță deosebită - B;

c) categoria de importanță normală - C;

d) categoria de importanță redusă - D;

Art. 3. (1) La stabilirea categoriei de importanță a digurilor, deținătorii, experții sau, după caz, proiectanții acestor tipuri de lucrări vor ține seama de:

a) caracteristicile tehnice și funcționale ale digurilor;

b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului social, economic sau înconjurător împotriva efectelor negative, potențiale, produse în cazul cedării digurilor;

c) cuantificarea pagubelor și efectelor negative social – economice și de mediu, potențiale, în incinta apărată, corespunzătoare unui incident sau accident la digul respectiv;

CAPITOLUL III: Încadrarea în categorii de importanță a digurilor

Art. 4. (1) Categoria de importanță a digurilor caracterizează global atât importanța digului cât și gravitatea consecințelor în caz de cedare a liniei de apărare.

(2) Stabilirea categoriei de importanță a digurilor se realizează conform tabelului nr. 1, pe baza unui punctaj rezultat din suma punctajelor atribuite unor criterii parțiale.

(3) Criteriile parțiale și punctajele aferente sunt sintetizate în tabelul  nr. 2.

(4) Pagubele și efectele în incintele și zonele afectate de inundație la ruperea sau deversarea digului se stabilesc utilizând rezultatele calculelor hidraulice, din care rezultă nivelurile și viteza apei precum și suprafeţele inundate.

(5) Stabilirea pagubelor și efectelor potențiale din incinta apărată, asociate cedării digurilor, se face pe baza criteriilor și a cuantificării acestora, prezentată în tabelul nr. 3.

(6) Evaluarea pagubelor și efectelor în cazul ruperii sau deversării digurilor se face pe baza a 11 elemente și criterii specifice și anume:

(6.1) Pagube și efecte economico - sociale:

1) Lungimea tronsoanelor distruse prin cedare (V-% din lungimea liniei de apărare);

2) Obiective industriale sau agro-industriale afectate prin inundare în curent (N - sute de angajați permanent);

3) Populația afectată, exprimată prin numărul de locuitori rezidenți permanent în zona inundată (P - număr rezidenți);

4) Număr total de locuințe si obiective sociale (L - buc.) ;

5) Distrugeri de drumuri, căi ferate, poduri;

6) Distrugeri de infrastructură de îmbunătățiri funciare;

7) Distrugeri de utilități pentru populație;

(6.2) Pagube și efecte asupra terenurilor și mediului:

1) Suprafața terenurilor inundate (S-mii ha);

2) Calitatea terenurilor inundate;

3) Poluări accidentale produse;

4) Monumente importante inundate.

Tabelul nr. 1. Categoria de importanță a digurilor

| Importanța | Categoria | Număr total puncte din tabelul nr. 2 |
| --- | --- | --- |
| Excepțională | A | 81 – 100 |
| Deosebită | B | 61 – 80 |
| Normală | C | 41 – 60 |
| Redusă | D | 20 - 40 |

Tabelul nr. 2. Stabilirea categoriei de importanță a digurilor

| Criteriul | Grupa |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. |
| Caracteristici ale digului | Înălțime dig H (m) | H≥15 m | 10 | 15>H≥10m | 8 | 10>H≥5m | 6 | 5>H≥1 m | 4 | H<1 m | 2 |
|  | Lungimea liniei de apărare (km) | L≥5 km | 10 | 5>L≥3 km | 8 | 3>L≥2 km | 6 | 2>L≥0,5 km | 4 | L<0,5 km | 2 |
|  | Alcătuirea corpului digului | pământ fin omogen, nedrenat, neprotejat | 10 | pământ drenat, neprote-jat | 8 | pământ drenat, protejat | 6 | anroca-mente | 4 | beton | 2 |
|  | Teren de fundare | aluviuni necoezive fine (nisip) sau coezive neconsolidate | 10 | aluviuni necoezi-ve medii și grosiere | 8 | rocă sedimentară alterată (gresii, marne) | 6 | rocă sedimenta-ră sensibilă la înmuiere nealterate | 4 | stâncă (rocă eruptivă, metamorfi-că, sedimentară, compactă | 2 |
|  | Sistemele de etanșare/drenaj ale digului și fundației | Fără | 10 | cu drenaj aval | 8 | cu sistem de etanșare corp dig și drenaj aval | 6 | cu sisteme de etanșare corp dig și fundație | 4 | cu sisteme de etanșare corp dig și fundație precum și drenaj aval | 2 |
| Categoria de pagube și efecte potențiale în incintă* | catastrofale | 50 | foarte mari | 40 | mari | 30 | moderate | 20 | neglijabile | 8 |
| TOTAL |  | 100 |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  | 20 |

* se reevaluează periodic, conform tabelului nr. 3

Tabelul nr. 3. Stabilirea categoriei de pagube și efecte potențiale în incintă, asociate cedării digurilor**

| Criteriul | Categoria (grupa) de pagube și efecte potențiale |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. | Definiție | Pct. |
| 1. | Pagube și efecte economico – sociale |
|  | Lungimea tronsoanelor distruse (V- % din lungimea liniei de apărare) | V ≥ 90 | 10 | 40≤V<90 | 8 | 13≤V<40 | 6 | 3≤V<13 | 4 | V<3 | 2 |
|  | Obiective industriale/agro-industriale (N-sute de angajați) | N ≥ 50 | 10 | 10≤ N <50 | 8 | 5≤ N <10 | 6 | 0,5≤ N <5 | 4 | N < 0,5 | 2 |
|  | Număr total de locuitori în zona inundată (P-rezidenți) | P>5000 | 15 | 1000≤ P <5000 | 12 | 250≤ P <1000 | 9 | 50≤P < 250 | 6 | P<50 | 3 |
|  | Număr total de locuințe si obiective sociale (L***-buc.) | L>2000 | 15 | 500≤ L <2000 | 12 | 100≤ L <500 | 9 | 50 ≤ L < 100 | 6 | L < 50 | 3 |
|  | Distrugeri de drumuri, căi ferate, poduri | Internaționale | 10 | Naționale | 8 | Județene | 6 | Comunale | 4 | Locale | 2 |
|  | Distrugeri de infrastructură de îmbunătățiri funciare | Totale, cu scoaterea din funcțiune | 5 | Avarii grave, cu repunerea în funcțiune | 4 | Întreruperea temporară | 3 | Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt | 2 | Neglijabile | 1 |
|  | Distrugeri de utilități pentru populație | Totale, cu scoaterea din funcțiune | 10 | Avarii grave, cu repunerea în funcțiune | 8 | Întreruperea temporară | 6 | Efecte minore, cu afectarea pe termen scurt | 4 | Neglijabile | 1 |
|  | Pagube și efecte asupra terenului și mediului |
|  | Suprafața terenurilor inundate (S-mii ha) | S ≥ 10 | 5 | 4≤ S <10 | 4 | 1≤ S <4 | 3 | 0,25≤ S <1 | 2 | S < 0,25 | 1 |
|  | Calitatea terenurilor inundate | Arii protejate | 7 | Culturi speciale, sere | 6 | Agricol obișnuit | 4 | Pășuni, fânețe Pădure | 3 | Neproductiv | 2 |
|  | Poluări accidentale produse | Grave, de lungă durată | 8 | Grave, de scurtă durată | 7 | Semnificative | 6 | Minore | 4 | Neglijabile | 2 |
|  | Monumente importante inundate | Patrimoniu UNESCO | 5 | Valoare națională | 3 | Importanță județeană | 2 | Importanță locală | 1 | Neglijabile | 1 |
| Total puncte |  | 100 |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  | 20 |
| Interval de puncte | 81 - 100 | 61 - 80 | 41 – 60 | 21 - 40 | 20 |
| Categoria de pagube și efecte potențiale în incintă, asociate cedării digurilor | Catastrofale | Foarte mari | Mari | Moderate | Neglijabile |

** se reevaluează la modificări ale condițiilor din amplasament, care determină pagube și efectele social – economice, respectiv pagube și efecte asupra terenului și a mediului

*** obiectivele sociale se evaluează ca număr de locuințe echivalente

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

Art. 5. Încadrarea unui dig într-o categorie de importanță se face prin grija deținătorului cu orice titlu de către un expert atestat pentru evaluarea siguranței digurilor și se avizează de către Biroul Operativ al Comisiei Naționale pentru Siguranța Digurilor – CONSIDIG, la propunerea Comisiei de urmărire a comportării în timp a digurilor, organizată de deținător sau la care deținătorul este afiliat.