RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 08.11.2017 ora 08.00 – 09.11.2017, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 09.11.2017, ora 06.00

RÂURI:

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Begăi, Timișului și Jiului, unii afluenți de dreapta ai Oltului inferior, unde au fost în creștere din cauza precipitațiilor înregistrate. Pe cursul superior al Prutului, debitele au fost în scădere ușoară.

Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe, căzute în interval, s-au produs și pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb, bazinul inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului și din zona montană.

Debitele se situează, în general, între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile în bazinele: Vişeu, Iza, Someșul Mic, Crişul Repede, Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinul superior al Bistriței, pe unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu, Argeșului inferior și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Cernei, Bârladului și bazinul superior al Timișului.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Jiului, unde vor fi în creștere datorită propagării și bazinele superioare ale Ialomiței, Buzăului și râurile din Dobrogea, unde vor fi în creștere din cauza precipitațiilor prognozate. În bazinele superioare ale râurilor: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Prut debitele vor fi în scădere.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite pe unele râuri din centrul, sudul și estul țării cauzate de precipitațiile prognozate.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.11 – 09.11.2017 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Corabia şi în creştere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia –Zimnicea şi în creştere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 08.11.2017, ora 08.00 – 09.11.2017, ora 06.00

În ţara, vremea a fost în general închisă. S-au semnalat ploi și burniță în Crișana, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei și local în Dobrogea și în Transilvania. În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 1400 m, pe arii restrânse, precipitațiile au fost și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă au depășit izolat 20 l/mp în nordul Olteniei, iar din datele obținute de la stațiile meteorologice, până la momentul realizării prezentului raport, s-au acumulat până la 28 l/mp la Apa Neagră, jud. Gorj). Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări, local, în regiunile sud-vestice, sudice și la munte, cu viteze mai mari pe crestele Carpaților Meridionali (până la 112 km/h la Vf. Omu) și în sudul Banatului (până la 90 km/h la Oravița, județul Caraș-Severin). Stratul de zăpadă s-a menținut în zona montană înaltă, iar în platformele stațiilor meteorologice, avea, la ora 20.00, grosimi măsurate de până la 45 cm (Munții Făgăraș - Bâlea Lac). Temperaturile maxime, mai coborâte față de ziua precedentă în cea mai mare parte a țării, s-au situat între 5 grade la Piatra Neamț, Darabani, Cotnari și Târgu Neamț și 15 grade la Sighetu Marmației și Blaj. La ora 06.00 se înregistrau valori termice cuprinse între 2 grade la Joseni și Toplița și 13 grade la Constanța și la Mangalia. Dimineața, pe arii restrânse, în Moldova, Dobrogea și Muntenia, precum și în depresiunile din estul Transilvaniei a fost ceață.

Observație: au fost în vigoare 7 atenționări, cod galben, pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost închisă și s-a răcit ușor față de intervalul precedent. Pe parcursul zilei, în unele cartiere a fost burniță, iar noaptea a plouat. Vântul a suflat, în general, moderat. Temperatura maximă a fost de 9 grade la Afumați și Băneasa și de 10 grade la Filaret. La ora 06.00  se înregistrau 9 grade la stația meteo Băneasa, 10 grade la stația meteo Afumați și 11 grade la stația meteo Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 09.11.2017, ora 08.00 – 10.11.2017, ora 08.00

În ţară, vremea va fi închisă. Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova și local în celelalte regiuni, iar la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp, pe arii restrânse, în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 14 grade în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între 3 și 10 grade. Noaptea, izolat, vor fi condiții de ceață.

La Bucureşti, cerul va fi noros și temporar va ploua, îndeosebi pe parcursul zilei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.2. Pe râurile interioare

ABA Argeş Vedea informează despre producerea unui incident de mediu la data de 08.11.2017, în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, unde în timpul dezafectării conductei de transport gaze naturale, o cantitate neestimată de produse petroliere (ulei) s-a scurs în albia pârâului necadastrat Valea Izvorul Sec, fiind afectată o păstrăvărie din aval.

Reprezentanții TRANSGAZ au sistat lucrarea și a luat măsurile necesare pentru limitarea poluării.

În urma informării primite, reprezentanții IBA ABA Argeș Vedea și cei ai Gărzii de Mediu Argeș s-au deplasat în zona incidentului pentru verificarea aspectelor semnalate.

1.3. Pe Marea Neagra

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

GNM, Comisariatul Judeţean Constanţa informează că la data de 08.11.2017, în incinta IMUM Medgidia a izbucnit un incendiu la un bazin cu posibil reziduu de șlam. Conform primelor date, incendiul a afectat o suprafață cca. 200 mp zonă bazin și conductele adiacente. Cauza producerii incendiului – posibil foc deschis, conform datelor preliminare furnizate de ISU Dobrogea.

ISU Dobrogea a intervenit cu două autospeciale, incendiul fiind lichidat la ora 18:15.

2. În domeniul solului şi vegetaţiei

GNM, Comisariatul Judeţean Braşov informează de producerea, la data de 08.11.2017, a unui accident rutier pe DN1, în apropierea localităţii Codlea, judeţul Braşov, produs de o cisternă care transporta soluţie de hidroxid de sodiu. În urma incidentului s-a scurs soluţie de hidroxid de sodiu şi motorină pe carosabil spre rigola pluvială a drumului DN1 (pe partea stânga).

Nu a fost afectat pârâul Holbuş. ISU a intervenit cu nisip şi pamânt absorbant, şi doi saci de spilsorb pe carosabil pentru  a evita eventuale scurgeri.

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi, nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE