RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 22.02.2018 ora 08.00 – 23.02.2018, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 23.02.2018, ora 06.00

RÂURI:

Debitele au fost, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Vedea şi cursurile inferioare ale Timişului şi Argeşului, unde au fost în uşoară scădere.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării au fost în uşoară extindere şi intensificare.

Debitele se situează, în general, la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Vedea, Ialomița, Siret şi afluenţii săi de dreapta (exceptând Putna), cele din bazinul inferior al Argeşului și râurile din Dobrogea.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi, în general, staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri şi Mureş, unde vor fi în uşoară scădere.

Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării vor fi în extindere şi intensificare.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în intervalul 22.02.2018 – 23.02.2018, a fost în creştere, având  valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va în creştere (6300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 22.02.2018, ora 08.00 – 23.02.2018, ora 06.00

În ţară, în regiunile extracarpatice, vremea s-a menținut închisă și mai rece decât în mod obișnuit la această dată, iar în rest înnorările au fost temporare, iar valorile termice s-au situat în general peste mediile multianuale. S-au semnalat precipitații, în general, slabe, în jumătatea de sud a teritoriului, iar în a doua parte a intervalului, pe arii mai restrânse, și în celelalte regiuni. Acestea au fost sub formă de ninsoare la munte, în Moldova și Transilvania, predominant ninsori în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, mixte în Maramureș și mai ales ploi în Banat și Crișana. Vântul a suflat slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde viteza la rafală a depășit temporar 65 km/h, dar îndeosebi în timpul zilei și la cote mai reduse și în Dobrogea și jumătatea sudică a Munteniei. La ora 20.00 era strat de zăpadă la munte, cu grosimi în platformele stațiilor meteorologice de până la 176 cm la altitudini mai mari de 2000 m (Bâlea Lac), în Moldova - până la 22 cm, în cea mai mare parte a Munteniei - până la 9 cm și Dobrogei - până la 10 cm, local în Oltenia - până la 11 cm, în estul Transilvaniei - până la 22 cm și în Maramureș până la 5 cm. Temperaturile maxime au fost cuprinse între -2 grade la Darabani și Cotnari și 10 grade la Baia Mare, iar la ora 06.00 valorile termice se încadrau între -9 grade la Joseni și 3 grade la Timișoara, Lugoj și Holod.

OBSERVAȚII: au fost emise 2 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost rece și s-a menținut închisă. A nins slab, dar continuu în cursul zilei și în prima parte a nopții, iar vântul a suflat în general moderat. S-a depus strat nou de zăpadă, care măsura la ora 20 în platformele stațiilor meteorologice 1...3 cm. Temperatura maximă a fost de 0 grade la Băneasa și 1 grad la Filaret și Afumați, iar la ora 06.00 se înregistra -1 grad la toate stațiile

3. Prognoza meteorologică în intervalul 23.02.2018, ora 08.00 – 24.02.2018, ora 08.00

În ţară, vremea va fi, în general, închisă. Se vor semnala precipitații slabe, mai ales spre seară și noaptea, sub formă de ninsoare în Moldova și local la munte și mixte în Maramureș, Transilvania și nordul Crișanei. În celelate regiuni doar cu totul izolat vor fi burnițe sau fulguieli. Punctiform vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua în sudul Banatului și în zona montană aferentă, iar temporar și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 9 grade, iar cele minime se vor încadra între -8 și 2 grade.

La Bucureşti, vremea va fi închisă și trecător vor mai fi condiții de fulguială. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă de -2...0 grade.

4. Buletin nivometeorologic valabil pentru masivele Bucegi şi Făgăraş (versantul nordic) emis pentru perioada  22 februarie 2018 ora 20 – 23 februarie 2018 ora 20.00

STAREA VREMII ŞI EVOLUŢIA STRATULUI DE ZĂPADĂ ÎN ULTIMELE 24 DE ORE:

Vremea a fost apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros şi izolat s-au semnalat ninsori slabe. Vântul a suflat slab şi moderat, cu intensificări de 50-60 km/h în zona de creastă unde a viscolit şi spulberat zăpada. Pe arii restrânse s-a semnalat ceaţă, asociată izolat şi cu depunere de chiciură.

Stratul de zăpadă a scăzut cu 1-2 cm în întreaga arie. La ora 14 măsura: 176 cm la Bâlea-Lac, 125 cm la Vârful Omu, 72 cm la Sinaia, 48 cm la Predeal şi 37 cm la Fundata. În zonele adăpostite se menţin acumulările mai mari de zăpadă.

EVOLUŢIA VREMII ÎN INTERVALUL 22.02.2018 ORA 20 – 23.02.2018 ORA 20.00:

Cerul va fi mai mult noros și local se vor semnala ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale de peste 50-60 km/h viscolind şi spulberând zăpada pe creste. Local se va semnala ceaţă, asociată  pe arii restrânse şi cu depunere de chiciură.

Peste 1800 m: temperaturi minime: -12 la -9 gr.C;  temperaturi maxime: -7 la -3 gr.C

Sub 1800 m: temperaturi minime: -9 la -6 gr.C; temperaturi maxime: -3 la 1 gr.C

STABILITATEA ŞI EVOLUŢIA STRATULUI DE ZĂPADĂ:

La altitudini de peste 1800 m: RISC ÎNSEMNAT (3): Mai ales pe versanţii cu expunere nordică, nord-vestică şi nord-estică sunt formate numeroase plăci de vânt ce pot atinge grosimi de 20-30 cm. În zonele adăpostite, depozitele de zăpadă sunt mai însemnate. Chiar şi în condiţii de supraîncărcări slabe, pe pantele mai înclinate, există un risc însemnat de declanşare a avalanşelor, prin ruperea plăcilor de vânt şi angrenarea straturilor cu rezistenţă scăzută afltate în partea superioară, unde predomină cristalele fine. Declanşări spontane de avalanşe medii sunt posibile doar în cazuri izolate, pe versanţii înclinaţi.

La altitudini mai mici de 1800 m: RISC MODERAT (2): În zona 1600-1800 metri altitudine, la suprafaţa stratului, se regăsesc structuri de placă. La altitudini de sub 1600 m, stratul va continua să se consolideze, fiind relativ compact şi stabilizat. În aceste condiţii, declanşările de avalanşe vor fi posibile la supraîncărcări mari pe pantele cu grad ridicat de înclinare, în special în etajul altitudinal 1600-1800 m. Izolat sunt posibile curgeri superficiale la altitudini mai joase.

###### II.	CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi, nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE