RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂȚII MEDIULUI

în intervalul 24.05.2018 ora 08.00 – 25.05.2018, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 25.05.2018, ora 06.00

RÂURI:

Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Târnave, Moravița, Caraș, Nera, Siret, bazinele superioare ale râurilor: Someș, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Cerna și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.

Pe cursurile inferioare ale Someșului, Arieșului și Prutului, debitele au fost în creștere, prin propagare.

Debitele se situează, în general, la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100 % din normalele lunare) pe unele râuri din bazinul hidrografic Jiu și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Crişul Repede, Târnave, Iara, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenții Buzăului, Trotuşului şi Prutului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu și Argeșului superior.

În interval, s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Nădrag – Nădrag (-40)-jud.CS, Sasa – Poieni (50+6)-jud.TM şi Ursani – Horezu (250+2)-jud.VL.

În interval au fost emise 6 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi,în general, staționare, exceptând râurile din bazinele: Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele mijlocii și inferioare ale: Someșului, Mureșului, Begăi, Timișului și cursul Prutului, unde vor fi în scădere ușoară.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri mici din vestul, nordul și sud-estul țării şi din zonele de munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNĂRE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 24 – 25.05.2018 a fost în scădere, având valoarea de 5300 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Hârșova – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Cernavodă.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (5300 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Corabia și  Brăila – Tulcea și în creștere pe sectorul Tr.Măgurele – Vadu Oii.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 24.05.2018, ora 08.00 – 25.05.2018, ora 06.00

În ţară, vremea a fost caldă pentru această dată, local călduroasă după-amiaza în estul și sud-estul teritoriului. În Crișana, Banat, sud-vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Olteniei și zonele montane limitrofe acestora, în a doua parte a zilei, au fost manifestări de instabilitate atmosferică, respectiv înnorări accentuate, frecvente descărcări electrice, ploi cu caracter torențial și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat cu rafale de peste 70 km/h (Lugoj, jud. Timiș).  Pe arii restrânse, cantitățile de apă au depășit 25 l/mp, până la 52 l/mp în județul Gorj (Polovragi). Au fost și căderi de grindină, fiind confirmate cele de pe raza județelor Alba, Timiș, Arad, Bihor și din Munții Apuseni. În rest, cerul a fost variabil, iar unele înnorări, ploi de scurtă durată și descărcări electrice, au fost seara și noaptea, pe spații mici în Maramureș, nordul Transilvaniei, centrul Moldovei și nord-vestul Munteniei. Temperaturile maxime s-au încadrat între 23 de garde la Sulina și Petroșani și 32 de grade la Galați, iar la ora 06.00, valorile termice erau cuprinse între 5 grade la Întorsura Buzăului și Miercurea Ciuc și 20 de grade la Sulina și Gura Portiței

OBSERVAȚII: au fost emise 20 mesaje de avertizare / atenționare pentru fenomene meteorologice periculoase imediate: 1 cod portocaliu şi 19 cod galben.

La Bucureşti, vremea a fost caldă și predominant frumoasă cu cerul mai mult senin și vântul, slab până la moderat. Temperatura maximă, ușor mai ridicată decât în intervalul precedent, a fost de 29 de grade la Afumați și Băneasa și 31 de grade la Filaret. La ora 06.00, se înregistrau 12 grade la Băneasa, 16 grade la Afumați și 18 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 25.05.2018, ora 08.00 – 26.05.2018, ora 08.00

În ţară, vremea va fi caldă, dar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales în a doua parte a zilei se vor semnala averse și descărcări electrice la munte, local la munte, în vestul și nord-vestul țării și pe arii mai restrânse în rest. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, izolat se pot cumula cantități de apă de peste 15...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Bărăgan și Dobrogea, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade, iar cele minime între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral.

La Bucureşti, vremea va fi caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, temporar cu unele înnorări în a doua parte a zilei, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 17 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.3. Pe Marea Neagra

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE