RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 29.10.2017 ora 08.00 – 30.10.2017, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 30.10.2017, ora 06.00

RÂURI:

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, celor prevăzute şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş superior, Olt superior şi mijlociu şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Buzăului. Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, Prut, pe Mureşul mijlociu , pe Jiul superior şi mijlociu,  şi pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri debitele au fost în scădere.

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crişuri, Prahova, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Buzău, pe Arieşul superior, Jiul inferior, Oltul mijlociu şi pe cursul inferior al Ialomiţei.

În interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanti, torenti, pâraie şi creşteri mai însemnate de niveluri si debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe unele râuri mici din bazinul Lăpuşului.

În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi în creștere din cauza propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din Maramureş, Crişana, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursul inferior al Mureşului. Pe râurile din bazinul Prutului, Bârladului şi Dobrogei debitele vor fi staţionare, iar celelalte râuri debitele vor fi în scădere ușoară.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 29 – 30.10.2017 a fost în creştere,  având valoarea de 3700  m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere pe sectorul Gruia – Cernavodă şi relativ staţionare pe sectorul Hârşova – Tulcea.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (3800 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Vadu Oii şi staţionare pe sectorul  Brăila – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 29.10.2017, ora 08.00 – 30.10.2017, ora 06.00

În ţară, în regiunile extracarpatice, valorile termice diurne s-au situat, în general, în jurul celor climatologic specifice perioadei, iar în rest vremea s-a menținut predominant rece. Astfel, temperaturile maxime au fost cuprinse între 6 grade la Dumbrăvița de Codru, Joseni, Toplița și Miercurea Ciuc și 18 grade la Bechet și Calafat. Cerul a fost mai mult noros în regiunile vestice, nordice și centrale și a prezentat înnorări temporare în rest. Au căzut precipitații, mai ales ninsori, la munte, predominant ploi în Transilvania, ploi în Banat, Crișana, Maramureș,  cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia și Moldova și izolat în Dobrogea. Cantitățile de apă cumulate până la ora 02.00 au fost, în general, slabe, exceptând zona nord-vestică a Carpaților Orientali și Munții Apuseni, unde, local, s-au depășit 25 l/mp. În nord-vestul țării, pe arii restrânse, s-au semnalat și descărcări electrice în cursul zilei. A nins viscolit la munte, în special la peste 1400 m, vizibilitatea a scăzut temporar sub 50 m și s-a depus strat nou de zăpadă, care avea grosimi în platformele stațiilor meteorologice de până la 29 cm la Vf. Omu. Izolat, s-au format și troiene, semnalate la peste 2000 m altitudine, de până la 103 cm în Masivul Bucegi și 56 cm în Munții Călimani. Vântul a prezentat intensificări în toată țara, cu viteze la rafală în general între 55 și 70 km/h și local atingând și depășind 75...85 km/h, iar în zona montană a suflat tare, depășind 80...90 km/h, iar pe creste 100...120 km/h. Trecător, pe raza județului Timiș (zona Banloc) a fost vijelie. La ora 06.00, temperatura aerului avea valori cuprinse între 0 grade la Dumbrăvița de Codru și Boita și 10 grade la Bechet. La începutul intervalului, în estul Munteniei și in Dobrogea, cu totul izolat s-a semnalat ceață.

Observații: au fost emise 5 mesaje privind fenomenele meteo periculoase imediate, 5 avertizări cod portocaliu.

La Bucureşti, valorile termice s-au situat în jurul celor climatologic specifice perioadei. Temperatura maximă a fost de 14 grade la toate stațiile meteorologice. Cerul a fost variabil, cu înnorări începând din a doua parte a zilei. Vântul a suflat, în general, moderat, cu intensificări după-amiază și în timpul nopții, când rafalele au depășit temporar 55 km/h. La ora 06.00, temperatura aerului era de 6 grade la Afumați și Băneasa și 7 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 05.10.2017, ora 08.00 – 06.10.2017, ora 08.00

În ţară, vremea se va menține vântoasă, iar procesul de răcire va continua, aceasta resimțindu-se în special la valorile termice nocturne. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -6 grade în depresiunile intramontane și 4...5 grade în Lunca Dunării și pe litoral. Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile, cu rafale, în general, de 55...70 km/h şi local 75...85 km/h. Cerul va fi temporar noros în vest, centru şi nord, unde, mai ales în timpul zilei, vor fi precipitatii locale, în general slabe, mixte în Maramureș, Transilvania și zona deluroasă a Crișanei și a Moldovei. În sudul și sud-estul țării, cerul va fi variabil, iar ploi slabe vor fi posibile doar cu totul izolat. În zonele montane, vântul va sufla tare, rafalele vor depăși 80...90 km/h, iar pe creste 100...120 km/h, astfel că vor continua ninsorile viscolite cu vizibilitate scăzută temporar sub 50 m și se va depune strat consistent de zăpadă.

La Bucureşti, vremea va fi în continuare vântoasă, iar noaptea va fi rece. Pe parcursul zilei, vântul se va menține intens, cu rafale de 50...55 km/h, temporar 60...65 km/h, apoi va slăbi treptat. Cerul va fi variabil. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

1.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.2. Pe râurile interioare

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

1.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că, din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi, nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE