MINISTERUL APELOR SI PADURILOR

ORDIN

nr.               din

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH - 072

Având în vedere Referatul de aprobare nr. .............. al Direcţiei Managementul Riscului la Inundaţii şi Siguranţa Barajelor,

În temeiul prevederilor art. 2, alin. (4) – (7) din Legea nr. 259/2010 privind siguranţa digurilor, republicată şi ale avizului tehnic consultativ al Biroului Operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor– B.O. CONSIDIG din data de ......................,

În baza prevederilor art. 13 alin. (5), din Hotărârea Guvernului 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul

O R D I N:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, NTLH - 072 pentru obtinerea/reînnoirea autorizatiei, respectiv acordului de funcționare în siguranță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 259/2010 privind siguranța digurilor, republicată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.- Experții tehnici certificați de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, denumite in continuare diguri, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor-NTLH- 073, precum şi deţinătorii de diguri, cu orice titlu sau titularii de investitie, după caz, răspund de aplicarea prezentei metodologii.

Art. 3.- Direcţia tehnică de specialitate cu atributii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU

Adriana - Doina PANĂ

Anexa

la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr.  ………../……….…

Metodologia privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH- 072

Secţiunea I

evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor în vederea obţinerii autirizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă

### CAPITOLUL I

### Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) -  Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, inclusiv a construcţiilor şi instalaţiilor-anexă aferente, denumită în continuare evaluarea siguranţei digurilor, este o expertiză tehnică cu caracter special, pe care, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) şi ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătorii de lucrări hidrotehnice, cu orice titlu, au obligaţia să o efectueze periodic, indiferent de mărimea lucrării sau de folosinţele acesteia.

(2) -  Pentru digurile existente deţinătorii cu orice titlu ai acestora sunt obligaţi să obţină de la autoritatea competentă autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului, denumită în continuare autorizaţie.

(3) - În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 259/2010 privind siguranţa digurilor, republicată, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor se realizează de experţi tehnici certificaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, denumiţi în continuare experţi.

Art. 2. - Se supun prevederilor prezentei metodologii digurile, inclusiv construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente, denumite în continuare diguri, încadrate în categorii de importanţă conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a digurilor   NTLH-071, aprobată prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 5, 9 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, organizarea activităţii de supraveghere şi urmărire a comportării în timp şi evaluarea siguranţei lucrărilor hidrotehnice reprezintă o componentă a sistemului calităţii în construcţii.

Art. 4. - Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de supraveghere a lucrărilor hidrotehnice, în vederea exploatării în siguranţă a acestora, precum şi pentru evaluarea siguranţei lor, sunt realizate de Comisia Naţională pentru Siguranţa Digurilor, denumită în continuare CONSIDIG, care funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor, ca organism cu caracter consultativ.

Art. 5. - (1) - Evaluarea siguranţei digurilor constituie o verificare a stării tehnice a lucrării hidrotehnice, precum şi a condiţiilor de exploatare, urmărindu-se modul de îndeplinire a exigenţelor prevăzute de reglementările în vigoare şi de practica inginerească din domeniu, pe care o realizează, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie, experţi sau comisii de expertiză coordonate de experţi certificaţi conform Legii nr. 259/2010, republicată.

(2) - În cazul în care se constată că digul sau sectorul de dig expertizat prezintă un grad de siguranţă mai mic decât cel prevăzut de reglementările în vigoare, evaluarea siguranţei trebuie să stabilească şi soluţiile posibile de remediere, în vederea asigurării nivelului optim de siguranţă.

Art. 6. - Experţii care efectuează evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor sunt certificaţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, NTLH-073, aprobat prin Ordinul ministrului autorității publice centrale din domeniul apelor.

### CAPITOLUL II

### Etapele şi conţinutul evaluării siguranţei digurilor

Art. 7. - Evaluarea siguranţei se realizează prin metode de investigare specifice şi cuprinde atât analiza informaţiilor existente (proiect, date despre execuţie, comportare în exploatare), cât şi studii şi/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinanţi pentru siguranţa în exploatare a digurilor.

Art. 8. - (1) - Prin conţinut şi abordare, evaluarea siguranţei cuprinde două etape:

- etapa I, evaluarea preliminară, care are ca obiect:

a) caracterizarea stării tehnice a lucrării hidrotehnice şi a condiţiilor de exploatare, astfel cum rezultă din informaţiile existente în momentul evaluării şi din inspecţia tehnică de constatare a stării tehnice şi funcţionale;

b) stabilirea programului de investigaţii suplimentare, necesare pentru finalizarea analizei stării de siguranţă, dacă este necesar;

- etapa a II-a, evaluarea finală, care are ca obiect:

a) stabilirea stării de siguranţă a lucrării hidrotehnice, ţinându-se seama de analiza tuturor factorilor, inclusiv de rezultatele investigaţiilor suplimentare;

b) propunerea lucrărilor şi a măsurilor necesare pentru aducerea parametrilor constructivi şi funcţionali la gradul de siguranţă în exploatare corespunzător cerinţelor şi reglementărilor în vigoare;

c) stabilirea condiţiilor de exploatare pentru perioada următoare.

(2) -  Fiecare etapă se încheie prin întocmirea unui raport de evaluare.

Art. 9. - Pentru efectuarea evaluării starii de siguranta a digului/sectorului de dig, deţinătorul cu orice titlu al  acestuia va pune la dispoziţie expertului care întocmeşte evaluarea următoarele documentaţii si studii:

a) datele privind proiectarea, execuţia, funcţionarea şi exploatarea digului/sectorului de dig expertizat;

b) datele privind comportarea în timp a digului de la punerea în funcţiune şi până în prezent.

c) studii hidrologice, hidraulice, topografice și geotehnice, la solicitarea expertului, după caz.

d) alte studii si investigatii necesare.

Detinatorul cu orice titlu al digului va asigura realizarea tuturor studiilor si investigatiilor necesare pentru evaluarea starii de siguranta a digului în vederea autorizarii acestuia.

Art. 10. - Documentaţia prevăzută la art. 9, lit. a) se întocmeşte pe baza datelor existente privind proiectarea, execuţia, funcţionarea şi exploatarea lucrării hidrotehnice şi va avea următorul conţinut:

- Prezentarea generală a lucrării hidrotehnice

1.1. Amplasarea (bazinul hidrografic, cursul de apă, codul cadastral, judeţul, localităţile aparate, căile de acces etc.)

1.2. Deţinătorul sau administratorul

1.3. Clasa şi categoria de importanţă (inclusiv modul de stabilire şi modificările suferite pe parcurs)

1.4. Construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente digului.

1.5. Datele caracteristice pentru lucrarea hidrotehnică (niveluri ale apei corespunzătoare diferitelor faze de apărare, niveluri maxime atinse, obiective existente în incinta apărată )

1.6. Scurt istoric al digului.

- Condiţii naturale în amplasament

2.1. Situaţia hidrologică (debite maxime caracteristice, niveluri caracteristice ale undelor de viitură pentru diferite probabilitati de depasire, faze de apărare, modul de determinare şi comparaţia cu valorile iniţiale de proiectare)

2.2. Situaţia geologică - geotehnică (natura terenului de fundare a digului și malurilor cursului de apă)

2.3.  Seismicitatea zonei, actuală şi la proiectare.

- Descrierea lucrărilor

3.1. Datele constructive (plan de situaţie, profil longitudinal şi secţiuni caracteristice, materiale utilizate etc.)

3.2. Lucrările de etanşare şi drenaj (descriere, amplasare, tehnologie de execuţie etc.)

3.3. Sistemele de evacuare a apelor din incinta apărată.

3.4. Accese, rampe, traversări.

- Verificarea prin calcul a lucrării

4.1. Calculele de rezistenţă şi stabilitate.

4.2. Calculele de infiltraţii.

4.3. Calculul hidraulic al tranzitării debitelor de viitură prin albie.

- Sistemul de supraveghere

5.1. Obiectivele sistemului de supraveghere (fenomene urmărite, observaţii programate şi parametrii măsuraţi pentru urmărirea acestora)

5.2. Instalaţiile şi aparatura de măsurare pentru solicitările exterioare (posturi hidrometrice, limnigrafe, mire, foraje hidrogeologice, profile de urmărire a evoluţiei albiei etc.)

5.3. Instalaţiile şi aparatura de măsurare pentru urmărirea digului şi a fundaţiei acestuia (tasari,  infiltraţii etc.).

5.4. Modificările survenite în alcătuirea sistemului de supraveghere.

6.  Date privind execuţia

6.1. Ritmul de execuţie, succesiunea etapelor principale

6.2. Sinteza rezultatelor activităţii de verificare a calităţii execuţiei

6.3. Evenimente deosebite din timpul execuţiei (viituri, seisme, accidente, defecţiuni, remedieri, schimbări de soluţii)

6.4. Constatările comisiilor şi ale organelor de control la recepţiile efectuate (măsuri dispuse şi realizate, lucrări şi măsuri nerealizate).

7.Situaţia documentaţiilor existente

7.1. Cartea construcţiei (inclusiv evidenţa observaţiilor şi a măsurătorilor efectuate în cadrul supravegherii)

7.2. Regulamentele de exploatare şi de urmărire a comportării

7.3. Planul de apărare împotriva inundațiilor

7.4. Schema organizatorică pentru activitatea de exploatare

8.Situaţia reglementărilor privind gospodărirea apelor şi siguranța lucrării

8.1. Acte de reglementare din domeniul apelor

8.2. Evaluări ale stării de siguranţă în exploatare.

Art. 11. – Datele privind comportarea în timp a digului prevăzute la art. 9 lit. b) se întocmesc pe baza informaţiilor obţinute prin observaţii si/sau măsurători în cadrul activităţii de urmărire a comportării în timp (UCC) pe întreaga perioadă de existenţă a lucrărilor și se referă, după caz, următoarele:

11.1.Organizarea activităţii de supraveghere

11.2.Solicitările lucrării în cursul exploatării (viituri înregistrate, solicitări seismice, colmatări  sau eroziuni ale malurilor, puncte critice apărute etc.).

11.3.Sinteza observaţiilor vizuale

11.4.Evoluţia parametrilor măsuraţi

11.5. Evenimente deosebite înregistrate şi măsurile adoptate

11.6. Concluzii

Art. 12. - Raportul de evaluare preliminară se întocmeşte de expert şi va cuprinde:

a) Definirea obiectului evaluării siguranţei;

b) Aprecieri privind relevanţa datelor prezentate de deţinătorul digului;

c) Referatul de inspecţie tehnică a lucrării hidrotehnice;

- Evaluarea preliminară a siguranţei în raport cu exigenţele de performanţă stabilite de reglementările în vigoare;

f) Identificarea situaţiilor de risc şi, eventual, ierarhizarea acestora;

g) Programul de investigaţii suplimentare necesare (studii de teren şi de laborator, analize, evaluari etc.);

h) Concluzii.

Art. 13. - Referatul prevăzut la art. 12 lit. c) va avea următorul conţinut:

- Condiţii de realizare a inspecţiei

1.1. Scopul inspecţiei

1.2. Datele generale asupra inspecţiei

t1.3. Situaţia construcţiei în perioada inspecţiei, specificându-se starea lucrărilor, situaţia unui incident, accident sau a unei avarii, nivelul apei în albie, debitele tranzitate prin albie, regimul de precipitaţii, evenimente speciale semnalate anterior de către personalul de exploatare (seisme, deversări, valori deosebite măsurate etc.).

- Tranzitare apelor mari

a. Morfologia albiei și asigurarea capacității de scurgere ( lucrări de regularizare, de stabilizare, colmatari, eroziuni de maluri, poduri si alte lucrari de traversare etc.);

b.Lucrările hidrotehnice din amonte cu influență asupra zonei studiate;

c. Prezența vegetației în albie  (descriere, rol, efecte);

d. Existenta si starea perdelelor forestiere de protectie;

c.Situatia zonei dig- mal.

- Starea structurală a lucrărilor

4.1. Observaţii vizuale asupra lucrărilor

a. condiţii pentru observaţii vizuale;

b. pentru lucrările de apărare a malurilor: deformații, tasări, eroziune sau alte degradări;

c.  pentru peree și alte lucrări de protecție a digului: stare, rosturi, deformări, infiltraţii,  prezenţa vegetaţiei;

d.  pentru corpul digului: starea taluzurilor, protecţie, abateri din profil, fisuraţie, crăpături, crevase, prăbuşiri.

  - Sisteme de etansare, drenaj și infiltratii:

a.  starea dispozitivelor  de măsurare a debitelor drenate (canale, rigole etc.) si a forajelor piezometrice;

b.localizarea si descrierea  zonelor de exfiltraţie, grifoane, prăbuşiri, alunecări locale, zonele umede, apariţia vegetaţiei specifice etc.;

c.sisteme de etansare: descriere si stare tehnica.

d.degradari produse de animale asupra digului.

  - Incidente, accidente sau avarii:

a.  descrierea incidentelor, accidentelor sau a avariilor, precum şi a remedierilor efectuate;

b.  observaţii asupra modului de realizare a remedierilor şi asupra comportării acestora;

- alte situatii cu efecte asupra sigurantei lucrarilor (interventii neautorizate, acte de vandalism etc.);

d.Modificări vizibile aduse lucrărilor.

- Verificarea sistemului de urmărire  a comportării în timp

5.1. Controlul existenţei, cunoaşterii şi aplicării instrucţiunilor de urmărire pentru echipa de supraveghere locală.

5.2. Funcţionarea dispozitivelor şi a aparaturii de măsură şi modul de transmitere a informaţiei în cazuri tipice.

5.3. Verificarea funcţionării sistemului informaţional care permite decizia şi intervenţia rapidă în cazul unor situaţii anormale.

6. Alte elemente

6.1.  Existenţa şi cunoaşterea Planului de apărare a populaţiei şi a obiectivelor din zona apărată şi a procedurii de evacuare în caz de alertă

6.4. Existenţa şi accesibilitatea materialelor şi pieselor de schimb pentru intervenţii în caz de incident, accident sau avarie, conform prevederilor proiectului şi planului de apărare.

Art. 14. - Raportul de evaluare finală se întocmeşte de expert şi va cuprinde:

a) Sinteza raportului de evaluare preliminară a siguranţei;

b) Rezultatele investigaţiilor suplimentare efectuate, dupa caz;

c) Referatul privind caracterizarea starii tehnice functioanale si de siguranta in exploatare a digului

d) Propuneri și recomandări privind condiţiile de continuare a exploatării lucrării.

e) Concluzii finale.

Art. 15. Referatul prevazut la art.14 alin. c) va avea urmatorul continut:

15.1.Aspecte generale

15.2.Aspecte hidrologice si hidraulice (debite maxime caracteristice, niveluri maxime ale undelor de viitură pentru diferite probabilitati de depasire, faze de apărare, comparaţia cu valorile iniţiale de proiectare;  condiții de tranzitare a apelor mari.

15.3.Aspecte structurale

- Stabilitatea fundației digului;

- Deformații și deteriorări ale digului;

- Lucrările de protecție a digului;

- Sistemele de etansare, drenaj și infiltratii;

15.4 Aspecte privind starea albiei și a malurilor;

15.5.Sistemul de urmărire a comportării în timp;

15.6.Consideratii privind riscul si masurile preventive; determinarea indicelui de risc al digului conform NP 131-2011 aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul lucrărilor publice nr. 1749/2012.

### CAPITOLUL III

### Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) - Documentaţiile de evaluare a siguranţei digurilor sunt înaintate de deţinători pentru avizare în cadrul Comisiilor de avizare.

(2) - Avizarea se efectuează în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor - NTLH-074, aprobate prin ordin al ministrului autorității publice centrale din domeniul apelor.

Secţiunea II

evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor în vederea reînnoirii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă

### CAPITOLUL I

### Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) - Se supun prevederilor prezentei metodologii digurile, inclusiv construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente, denumite în continuare diguri, încadrate în categorii de importanţă conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a digurilor   NTLH-071, aprobată prin ordinul conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(2) -  Pentru digurile existente, cu autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă expirată deţinătorii cu orice titlu ai acestora sunt obligaţi să reînnoiască autorizaţia de funcţionare, pe baza unei documentaţii de reevaluare a sigurantei acestuia.

Art. 2 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 259/2010 privind siguranţa digurilor, republicată, evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor în vederea reautorizării acestora se realizează de experţi tehnici certificaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, denumiţi în continuare experţi.

Art. 3. - (1) - Evaluarea siguranţei unui dig în vederea reautorizării acestuia constituie o verificare a stării tehnice a lucrării, precum şi a condiţiilor de exploatare, urmărindu-se modul de îndeplinire a exigenţelor prevăzute de reglementările în vigoare şi de practica inginerească din domeniu, realizată de experți, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

(2) - În cazul în care se constată că digul/sectorul de dig expertizat a suferit deteriorări sau prezintă un grad de siguranţă mai mic decât cel prevăzut prin reglementările în vigoare, evaluarea siguranţei trebuie să stabilească şi soluţiile posibile de remediere, în vederea asigurării nivelului normat de siguranţă.

Art. 4. - Evaluarea siguranţei digului se realizează prin metode de investigare specifice şi cuprinde atât analiza informaţiilor existente, cât şi modul de comportare a lucrării de la precedenta evaluare până la data reevaluării stării de siguranță și, după caz, studii şi/sau postcalcule privind valorile actualizate ale parametrilor determinanţi pentru siguranţa în exploatare a lucrării hidrotehnice.

### CAPITOLUL II

### Etapele şi conţinutul reevaluării siguranţei digurilor

Art. 5. - (1) - Prin conţinut şi abordare, evaluarea siguranţei în vederea reautorizării digului cuprinde:

1. Definirea obiectului expertizei.

2. Sinteza raportului de evaluare anterior.

2.1. Date privind digul;

2.2. Aspecte hidrologice şi hidraulice;

2.3. Aspecte structurale;

2.4. Aspecte privind albia;

2.5. Aspecte privind sistemul UCC;

2.6. Consideraţii privind riscul şi eficienţa masurilor preventive;

2.7. Concluziile expertizei anterioare;

3. Referat de inspecţie tehnică (de dată recentă).

3.1.Referat de inspecţie tehnică a digului;

3.2.Fotografii privind starea lucrărilor;

4. Situaţia îndeplinirii recomandărilor din expertiza anterioară.

5. Modificări intervenite privind starea digului faţă de expertiza anterioară.
         5.1. Modificări privind situaţia juridică a obiectivului expertizat;

5.2.Modificări   privind   aspectele   de   proiectare   (hidrologice,   hidraulice, structurale etc.);

5.3. Modificări privind starea albiei și a lucrărilor conexe etc.;

5.6. Modificări  privind  construcţiile  şi  echipamentele  (degradări,  reabilitări, modernizări etc.), inclusiv sistemul AMC;

5.7. Evenimente (viituri,  incidente,  accidente etc.);

6. Apreciere generală asupra stării de siguranţă a digului în situaţia actuală.

6.1.Evoluţia parametrilor măsuraţi;

6.2.Sinteza observaţiilor vizuale;

6.3.Apreciere privind siguranţa digului;

7.  Recomandari.

8.  Concluzii.

9.  Piese desenate.

### CAPITOLUL III

### Dispoziţii finale

Art. 6. - (1) - Documentaţiile de reevaluare a siguranţei digurilor sunt înaintate de deţinători pentru avizare în cadrul Comisiilor de avizare.

(2) - Avizarea se efectuează în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor - NTLH-074, aprobate prin ordin al ministrului autorității publice centrale din domeniul apelor.

Secţiunea II

evaluarea stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor în vederea obținerii acordului de funcționare în siguranță

### CAPITOLUL I

### Dispoziţii generale

Art. 1. -  (1) Se supun prevederilor prezentei metodologii proiectele pentru realizarea de diguri noi şi proiectele pentru reabilitarea sau refacerea digurilor existente care modifică parametri de bază ai acestora, denumite în continuare proiecte de lucrări la diguri.

(2) - Deţinătorii cu orice titlu de diguri sau titularii de investiţie sunt obligaţi să obţină de la autoritatea competentă acordul privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor pentru soluţia tehnică prevăzută în proiectul respectiv (acordul de funcţionare în siguranţă), denumit în continuare acord.

Art. 2 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 259/2010 privind siguranţa digurilor, republicată, evaluarea stării de siguranţă şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor în vederea obținerii acordului de funcționare în siguranță pentru un dig nou sau pentru modificarea parametrilor de bază a unui dig existent se realizează de experţi tehnici certificaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, denumiţi în continuare experţi.

Art. 3. - (1) – Documentațiile de evaluare a siguranței digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri, în vederea obținerii acordului de funcționare în siguranță, constituie o verificare privind exigențele de performanță referitoare la siguranța digurilor, urmărindu-se modul de îndeplinire a exigenţelor prevăzute de reglementările în vigoare şi de practica inginerească din domeniu și sunt realizate de experți sub forma unor referate de expertizare- avizare pentru soluția tehnică prevăzută în proiectul de lucrări pentru digul nou sau pentru modificarea parametrilor de bază ai unui dig existent.

(2) - În cazul în care se constată că proiectul expertizat nu este complet sau că soluţiile tehnice prevăzute nu respectă exigențele de exigențele de performanță referitoare la siguranța digurilor sau prezintă un grad de siguranţă mai mic decât cel prevăzut prin reglementările în vigoare, referatul de avizare- expertizare va stabili și ce completări sunt necesare şi soluţiile tehnice care necesită  a fi schimbate în vederea asigurării nivelului optim de siguranţă.

### CAPITOLUL II

### Etapele şi conţinutul evaluării siguranţei digurilor pentru proiectele de lucrări la diguri

Art. 4. – Referatul de expertizare- avizare în vederea obținerii acordului pentru diguri noi și pentru modificarea caracteristicilor tehnice ale digurilor existente cuprinde:

- Prezentarea lucrării proiectate

  - Date generale privind lucrarea proiectată;

  - Descrierea lucrărilor din incinta apărată;

  - Cursul de apă și lucrările conexe;

  - Sistemul de supraveghere prevăzut (pe timpul executiei și în exploatare);

  - Sistemul de avertizare – alarmare;

  - Date privind executia (prevederi ale proiectului);

  - Reglementări necesare privind gospodărirea apelor şi protecţia mediului.

- Raportul de evaluare a proiectului

  - Definirea obiectului referatului de expertizare-avizare;

  - Baza legala a referatului de expertizare;

  - Cuprinsul proiectului;

  - Aprecieri privind relevanţa datelor prezentate in proiect;

  - Aprecieri privind verificarea prin calcul a lucrărilor proiectate;

  - Aprecieri privind starea tehnică a lucrărilor proiectate;

  - Concluzii cu privire la proiect.

- Recomandări şi Concluzii.

### CAPITOLUL III

### Dispoziţii finale

Art. 5. - (1) – Referatele de expertizare- avizare, împreună cu proiectele de lucrări la diguri sunt înaintate de deţinători pentru avizare în cadrul Comisiilor de avizare.

(2) - Avizarea se efectuează în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor - NTLH-074, aprobate prin ordin al ministrului autorității publice centrale din domeniul apelor.