GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea debitului ecologic

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II al Ordonanței de urgență nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Prevederi generale

Domeniul de aplicare. Definiţii

Art 1.

Domeniul de aplicare cuprinde cursurile de apă de suprafaţă ale căror debite constituie resursele de apă utilizate pentru: alimentarea cu apă a localităţilor şi a operatorilor economici, producerea de energie electrică, piscicultură în bazine piscicole, irigaţii, navigaţie etc.

Art. 2

Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general pentru aplicarea la nivel național a determinării debitului ecologic aval de lucrările hidrotehnice de barare transversală a cursurilor de apă și de captare a apei, calculat pe baza metodologiei pentru determinarea debitului ecologic, conform Anexei nr 1 care face parte din prezenta hotărâre .

Art. 3

Semnificaţia termenilor tehnici folosiţi în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri este cea din practica hidrologică şi în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, “Definițiile termenilor utilizați” din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- Debitul mediu lunar – cantitatea de apă care se scurge, în medie, printr-o secţiune dată a unui râu în cursul unei luni din an ();

- Debitul mediu lunar multianual – cantitatea de apă care se scurge, în medie, printr-o secţiune dată a unui râu în cursul unei luni pe o perioadă multianuală ();

- Debitul mediu multianual – cantitatea de apă care se scurge, în medie, printr-o secţiune dată a unui râu pe o perioadă multianuală (Qmma);

- Debitul ecologic – debitul necesar protecţiei ecosistemelor acvatice, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi al dinamicii acestuia pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafaţă, prevăzute la art. 21 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Principii de calcul

Art. 4

Determinarea debitului ecologic se bazează pe următoarele principii:

a) debitul ecologic trebuie să asigure o gamă completă de variabilitate naturală în regimul hidrologic pentru a proteja ecosistemul acvatic;

b) debitul ecologic trebuie să fie dinamic, să fie variabil în timp și spațiu, să aibă valori multiple („ecohidrograf”);

c) debitul ecologic reprezintă suport pentru atingerea obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă, conform prevederilor art. 21 din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, cu luarea în considerare a prevederilor art. 24 al aceleiași legi;

d) debitul ecologic trebuie să susțină cerințele ecologice de apă ale comunităților/habitatelor sau speciilor din zonele protejate;

e) debitul ecologic trebuie să susțină îndeplinirea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană, stabilite conform art 21, din Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;

f) debitele ecologice trebuie să poată asigura habitate pentru iernare, hrănire și reproducere pentru fauna piscicolă, integrând nevoile celorlalte categorii de organisme biologice: nevertebrate bentonice, fitobentos, fitoplancton şi macrofite acvatice;

g) în cazul amenajărilor cu biefuri conjugate, debitul ecologic este asigurat implicit prin regimul de exploatare, determinarea acestuia realizându-se în aval de ultima secțiune de barare;

h) la determinarea debitului ecologic se vor considera datele într-o secțiune de calcul aval de baraj și de captările de apă, din ultimii 30 de ani în regim natural, debitul ecologic urmând a se asigura în respectiva secțiune.

Art. 5

Debitul ecologic are 12 valori distincte, unice pentru fiecare lună, indiferent de an, determinate astfel încât să reprezinte suport pentru asigurarea condițiilor optime în vederea atingerii obiectivelor de mediu ale corpurilor de apă.

Art. 6

Debitele ecologice vor fi asigurate în aval de construcțiile hidrotehnice de retenție sau de captările de apă, funcție de condițiile hidrologice. Regulamentele de exploatare ale construcțiilor hidrotehnice de retenție trebuie revizuite în vederea asigurării în aval a debitelor ecologice.

Art. 7

La calculul debitelor ecologice ale cursurilor de apă se analizează şi se valorifică întreg volumul de date şi informații existente privind morfologia bazinelor hidrografice, tipurile de sol şi vegetaţie, regimul precipitaţiilor, regimul scurgerii de apă medie şi minimă, precum şi fondul de date hidrologice referitor la prelevări şi restituţii de debite şi a altor date folosite pentru reconstituirea regimului natural de scurgere.

Dispoziţii finale

Art. 8

Debitele ecologice se calculează într-o secţiune transversală pe un curs de apă, aval de o lucrare de barare sau de captare a apei, conform metodologiei prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, atât pentru corpurile de apă permanente naturale, cât şi pentru corpurile de apă permanente puternic modificate. Pentru corpurile de apă puternic modificate se ţine cont, în etapa de implementare a măsurii de asigurare a debitului ecologic, de abordarea diferită datorată particularităţilor acestora, exceptând de la evacuarea debitelor ecologice construcțiile hidrotehnice existente care nu sunt prevăzute cu instalații dedicate evacuării debitelor de servitute și pentru care realizarea acestor instalații ar genera costuri disproporționate, cu respectarea prevederilor din art. 24 al Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9

Studiile hidrologice pentru determinarea debitului ecologic se realizează de către laboratoarele şi secţiile de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor (INHGA) contra cost.

Art. 10

În contextul cerinţelor de asigurare a debitului ecologic şi în condiţiile prevăzute în art. 24 al Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, nefezabilitatea tehnică și/sau disproporționalitatea costurilor se va justifica în cadrul unor studii realizate în conformitate cu ghidurile europene elaborate la nivel european în cadrul Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă.

Art. 11

Administrația Națională Apele Române va urmări implementarea şi respectarea Metodologiei pentru determinarea debitului ecologic – care reprezintă Anexa nr.1 a prezentei hotărâri.

Anexa nr. 1

Metodologia pentru determinarea debitului ecologic

Prezenta Metodologie explică modul de determinare a debitului ecologic şi se referă la corpurile de apă permanente naturale şi la corpurile de apă permanente puternic modificate în înțelesul dat de Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

I. Corpuri de apă cu regim hidrologic natural (fără folosințe de apă)

I A. Cazul râurilor monitorizate hidrometric

1. Localizarea secțiunii de râu unde se va calcula debitul ecologic;

2. Identificarea stației hidrometrice reprezentative (de referință) pentru secțiunea de calcul;

3. Determinarea debitelor medii lunare multianuale pentru fiecare lună calendaristică () și a debitului mediu multianual () în regim natural în secțiunea de calcul valorificând întreg volumul de date şi informaţii disponibile (pentru o perioadă caracteristică de minim 25 de ani).

a) Debitul mediu lunar multianual pentru luna j:

,

n=număr de ani,

iar  debitul mediu lunar din anul i și luna j.

b) Debitul mediu multianual:

,

unde:  reprezintă debitul mediu anual din anul i și se obține cu relația:

4. Calculul debitului ecologic () pentru fiecare lună a anului funcție de debitul mediu lunar multianual (notat mai departe prin ) al lunii curente din secțiunea de calcul (pentru perioada de observaţii şi măsurători disponibilă) după cum urmează:

În cazul în care =cu  = 0,25-0,35 pentru tipologiile de munte, 0,25-0,35 pentru tipologiile de deal, respectiv 0,20-0,30 pentru tipologiile de câmpie.

În cazul în care =cu  = 0,25-0,35 pentru tipologiile de munte, 0,25-0,35 pentru tipologiile de deal și 0,25-0,30 pentru tipologiile de câmpie.

Alegerea coeficienţilor  și din domeniile de variaţie mai sus-menţionate se face în funcţie de condiţiile locale aferente bazinului de recepţie corespunzător secţiunii de calcul, amplasarea într-o zonă protejată şi funcție de nevoile de habitat ale speciilor de pești dominante, astfel încât  să se încadreze pe domeniul debitelor medii lunare minime multianuale pentru fiecare lună calendaristică, între valoarea minimă şi valoarea maximă a acestui şir.

I B. Cazul râurilor nemonitorizate hidrometric

În cazul în care, în secţiunea de calcul sau pe râul respectiv nu se efectuează observaţii şi măsurători hidrometrice, sau acestea sunt insuficiente, pentru obţinerea unor date concludente se folosesc metode indirecte (analogie hidrologică, relaţii de sinteză zonale, grafice de variaţie).

Metoda uzuală este transmiterea valorilor debitelor medii lunare multianuale de la staţia hidrometrică de bază în secţiunea de studiu, de pe un râu necontrolat hidrometric cu ajutorul coeficientului (k) rezultat din raportul debitelor medii multianuale.

K = Qmultianual (secţiune de calcul)/Qmultianual (staţie hidrometrică)

unde:

Qmultianual (secţiune de calcul), este debitul mediu multianual în secţiunea de calcul;

Qmultianual (staţie hidrometrică), este debitul mediu multianual la staţia hidrometrică

Debitul mediu multianual al secţiunii de studiu va fi determinat pe baza relaţiilor de sinteză zonale sau prin alte metode indirecte.

Formula de calcul este:

(secţiune) = K x  (staţie hidrometrică)

II. Corpuri de apă cu regim hidrologic influențat (cu folosințe de apă)

II. A. Cazul lacurilor de acumulare

În cazul în care, în amonte există lacuri de acumulare, se poate admite în principiu că lacul va avea un rol favorabil în perioada de ape mici sau la limită va păstra situația din regim neamenajat.

Ca atare, în aceste cazuri, evaluarea debitului ecologic din aval de lacurile de acumulare se va realiza cu aceleași relații ca în regim natural (cazul I.A sau I.B).

În acest sens, dacă pe râul respectiv, în aval de baraj, există o staţie hidrometrică care monitorizează regimul hidrologic, se vor prelua debitele medii lunare din ultimii 30 ani reconstituite (aduse la regimul natural) şi se vor prelucra conform procedurilor prevăzute la punctul I.A.

Dacă în aval de acumularea respectivă nu există staţie hidrometrică se va proceda conform metodei prevăzute la punctul I.B.

În cazul ideal, lacul de acumulare deservește și folosința de mediu, asigurând debitul ecologic corespunzător lunii curente. Aceasta presupune considerarea debitului ecologic la stabilirea graficului dispecer și exploatarea după graficul dispecer.

În cazul cel mai defavorabil, când debitul afluent pe râu scade sub valoarea , lacul trebuie să asigure pentru condiţii de mediu în aval un debit egal cel puţin cu .

II.B. Cazul râurilor cu folosinţe consumatoare de apă sau al derivațiilor amonte de secțiunea în care se evaluează debitul ecologic

Dacă pe râul respectiv există o staţie hidrometrică se folosesc datele corespunzătoare regimului din ultimii 30 ani de regim natural (reconstituit) şi se procedează ca în cazul I.A.

Dacă râul respectiv nu este monitorizat hidrometric se foloseşte analogia cu un râu învecinat, cu condiţii asemănătoare de scurgere, pe care există o staţie hidrometrică. În continuare se procedează conform I.B.

II.C. Cazul râurilor cu folosinţe de apă sau derivații situate aval de secțiunea în care se evaluează debitul ecologic

Calculul debitului ecologic se efectuează conform procedurilor prevăzute pentru cursurile de apă naturale (I.A sau I.B).

La valoarea debitului ecologic astfel obţinută se adaugă debitul minim necesar funcţionării folosinţelor de apă din aval. Această valoare de debit este cea care trebuie lăsată pe râu de beneficiarul amenajării proiectate.

În acest context, debitul de servitute calculat pentru o secțiune de pe un râu pe care în aval există alte folosințe de apă va ține seama de necesarul folosințelor din aval.

# Footnotes

Tipologiile sunt definite conform HG nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României