NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii “Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia |
| --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
| 1. Descrierea situației actuale | Acumularea Mihăileni se înscrie în schema de amenajare a bazinului hidrografic Crișuri. Acumularea va îndeplini funcţiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad - Gura Barza: -asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei din localitățile Brad şi Crișcior şi a altor consumatori aflaţi aval de acumulare; - producerea de energie electrică 1,2 Gw/an; -apărarea împotriva inundaţiilor, industriei şi amenajărilor agricole din lunca Crişului Alb pe sectorul Mihăileni – Gurahonţ (judeţul Arad) prin atenuarea viiturilor. Scopul obiectivului de investiție este acela de asigurare a apei necesare populaţiei și zonei miniere pe o durată mare de timp şi care să înlăture definitiv toate inconvenientele legate de actualele surse de alimentare cu apă. Acumularea Mihăileni controlează scurgerea pe un bazin important având efect de regularizare atât a debitelor scăzute din perioadele de secetă cât şi a viiturilor. În prezent, alimentarea celor două localităţi Brad şi Criscior se face din sursa Crişcior (subterană şi de suprafaţă) cu un debit maxim de 100 l/s, care în condiţii de secetă scade la 75 l/s faţă de un necesar de 130 - 140 l/s. În acest timp numărul locuinţelor a crescut în cele două localităţi şi odată cu acestea şi consumatorii. Această lipsă acută de apă afectează atât agenţii economici cât şi activităţile sociale care conduc la nemulţumirea populaţiei din zonă. Stadiul fizic al lucrărilor Baraj cu descărcător central cu 3 deschideri -lucrările de pe malul drept la diafragma și umpluturi terminate 100% cota 334 și protecția paramentului amonte 100% ; -plotul MCH realizat 100% nu este montată vana de la priza de apă; |
|  | -lucrările de pe malul stâng sunt realizate în proporție de 90%; -aparatura de măsura montată, inclusiv cablajul în galerie. Evacuatori ape mari - deversorul central este la cota 323,50 – finalizat; -golirile de fund montate fără instalația de încălzire și instalația hidraulică; -stavilele pentru deversor procurate; -disipator de energie terminat; -risberma terminată; Regularizare râu aval acumulare -lucrările sunt realizate în procent de circa 95% Drum exploatare mal stâng -terasamente executate 98% -consolidări executate 50% -pod tronson1 L=16m - finalizat Sediu exploatare terminat - lipsă dotare Deviere DN 74 BRAD - ABRUD executat până în 1990 Devierea drum a fost prevăzută pe 4,5 Km, s-au realizat 3,8 Km, rest de realizat de 0,7 Km. -viaducte prevăzute 5; realizate, 3 integral – necesar a fi expertizate; -viaductul Km. 13+ 350 s-au realizat următoarele lucrări : - culee amonte - pile pod integral - structura montată 1 deschidere - grinzile precomprimate și procurate la fața locului -viaductul Km. 14+ 7 -structura terminată fără rampe de acces -pod Km.15+ 150 terminat integral Deviere LTC nu mai este necesară fiind realizat de Romtelecom prin introducere de cablu optic. Deviere LEA - Întrucât documentația pentru deviere a fost întocmită în anul 1986, nu mai poate fi utilizată datorită noilor tehnologii și a condițiilor impuse de deținătorii acestor rețele. Rețelele necesită proiectare și execuție 110 KW neatacat, 20 KW neatacat. Obiectivul de investiții „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara” a fost avizat în Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice de Interes Național și Locuințe și a primit Avizul nr.162 din 26.06.2006, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobați în anexa nr.II/11 la Hotărârea Guvernului nr.1247/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului Apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.790 din 19 septembrie 2006. In Planul de Management al Riscului la Inundatii acumularea Mihăileni figurează la codul de măsură M32 RO_M11_1–„Realizarea de noi acumulări pentru atenuarea undelor de viitură”, Volum acumulat -10,33 mil mc, având gradul de prioritizare „Mare”. |
| 11 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Schimbări preconizate | Reanalizarea soluțiilor tehnice din studiul de fezabilitate inițial a fost necesară din următoarele motive: -modernizarea instalației hidraulice de acționare a echipamentelor hidromecanice ale evacuatorului de ape mari și actualizarea valorii de achiziție a acesteia, având în vedere că instalația hidraulică de acționare a echipamentelor a fost proiectată iniţial în anul 1988; -actualizarea valorii de execuție a gospodăriilor afectate de acumulare, gospodării cuprinse iniţial în Decretul Consilului de Stat nr. 92/1987 privind aprobarea planului de măsuri pentru realizarea strămutărilor din zona afectată de executarea investiției „Acumularea Mihăileni”, precum și exproprierea și demolarea unor construcții, scoaterea din producția agricolă și din fondul forestier a unor terenuri, situate în județul Hunedoara”, costurile crescând odată cu inflaţia şi creşterea preţurilor materialelor, taxelor, oscilaţiile TVA-ului, etc; -plata terenului achiziţionat pentru construirea gospodăriilor și a anexelor acestora, deoarece în decretul de expropriere nr.92/1987 nu au fost prevăzute sume pentru plata terenului afectat de lucrările de la acumulare, terenul la acea dată fiind al statului; -exproprierea unor gospodării cu anexele lor omise din decretul mai sus menționat, dar care sunt afectate de construirea acumulării; -plata terenului afectat de lucrările acumulării, care a fost omis din decretul de expropriere; -modernizarea și actualizarea valorii de deviere a liniilor electrice de 110 kV, 20 kV si de 0,4 kV. Proiectarea acestora s-a făcut în anul 1983, iar în prezent nu mai sunt de actualitate, în consecinţă fiind necesară reactualizarea proiectului în conformitate cu noile cerințe și norme în vigoare; -reabilitarea sectoarelor de drum DN 74, a podurilor, a viaductelor și a lucrărilor de consolidare pentru drumul deviat executate, deteriorate parţial pe perioada îndelungată scursă de la execuţia acestora până în acest moment; -executarea unor drenuri pentru stabilizarea versantului pe malul stâng care prezintă fenomene de alunecare; -prevederea unor lucrări de apărare de mal în zona caselor situate pe malul drept afecte la nivel normal de retenție și care nu se mai expropriază; -prevederea unor praguri de fund pe torenții de pe malul stâng pentru reținerea aluviunilor; -modernizarea sistemului de monitorizare hidrometeorologic și de avertizare-alarmare a populației în caz de dezastre; -execuția unui prag de fund aval de evacuatorul de ape mari pentru prevenirea eroziunilor regresive și punerea în siguranță a evacuatorului de ape mari. Realizarea investiției presupune ocuparea unor suprafețe de teren și strămutarea unui număr de 74 gospodării, din care 65 de gospodării integral și 9 gospodării numai anexele. De asemenea, vor mai fi afectate de apele lacului următoarele:1 magazin universal; 1 cămin cultural; o parte din cimitir. Aceste obiective au fost expropriate conform Decretului Consilului de Stat nr.92/1987 privind aprobarea planului de măsuri pentru realizarea strămutărilor din zona afectată de executarea investiției „Acumularea Mihăileni”, precum și exproprierea și demolarea unor construcții, scoaterea din producția agricolă și din fondul forestier a unor terenuri, situate în județul Hunedoara”. În acest decret sunt cuprinse și suprafețele de teren ocupate de lucrările de construcții. După anul 1990, s-a trecut la construirea celor 65 de gospodării și anexele acestora afectate de lacul de acumulare și de lucrările de deviere a DN 74. Aceste gospodării s-au executat în zona Poienița 1, Poienița 2, în județul Timiș și în comuna Mihăileni. După începerea lucrărilor de construcții s-a constatat că din decretul inițial de expropriere nr.92/1987, au fost omise 2 gospodării, 4 anexe și suprafețe de teren de 18,8532 ha, afectate de lacul de acumulare și drumul de exploatare mal stâng. Astfel în luna mai 2008, beneficiarul a comandat către expertul ANEVAR ing. Lucaciu Călin, o evaluare de stabilire a valorii juste de despăgubire a proprietarilor, omiși din decretul inițial de expropriere. În decembrie 2013 s-a făcut o nouă evaluare a imobilelor și suprafețelor de teren rămase neexpropriate și afectate de lacul de acumulare sau de lucrările de construcții, de către expertul ANEVAR ing. Lucaciu Calin. Prin aceasta s-a stabilit valoarea despăgubirilor pentru terenul și gospodăriile omise din decretul inițial de expropriere nr. 92/1987, afectate de lucrările de construcții. Pentru exproprierea acestora se vor aplica prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. Obiectivul de investiţii, prin soluţiile tehnice propuse răspunde şi asigură prin caracteristicile tehnice, necesităţile determinate, în conformitate cu cerinţele actuale şi viitoare ale domeniului, asigurând totodată respectarea prevederilor din legislaţia naţională în vigoare privind : calitatea construcţiei, a serviciilor sau alte cerinţe specifice domeniului. Soluţiile tehnice propuse şi descrise în proiect se înscriu în prevederile normelor europene. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010, care defineşte un cadru tehnic, instituţional şi legal pentru prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative ale inundaţiilor, până la niveluri acceptabile gradual şi procentual, asupra activităţilor socio-economice, asupra proprietăţilor, asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător, ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale României, fiind în concordanţă cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă. Valoarea obiectivului de investiții a fost aprobată în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunităţile locale în sectoarele în care lucrările de amenajare a bazinului hidrografic Crișuri vor fi efectuate. |
| 11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21 .Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22 .Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Impactul asupra mediului | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie. Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenţii minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |
| - mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări 2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b)bugetele locale c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. a) buget de stat b) bugete locale c) credite externe 4.Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 5.Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 7.Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație în buget, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de invesțitii publice aprobate potrivit legii. Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice impact legislative-prevederi de modificare şi completare a cadrului normative în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b ) norme cu impact la nivel operational/tehnic-sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Alte informaţii | La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția 11 din anexa nr.I lista obiectivelor de investiții cuprinse în proiectul Apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, finanțat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și cofinanțat de la bugetul de stat și anexa nr. II/11 indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Acumularea Mihăileni pe Crișul Alb, județul Hunedoara”, la Hotărârea Guvernului nr. 1247/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului Apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 790 din 19 septembrie 2006. |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ, pentru reaprobarea obiectivului de investiţii „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, nr. 15 din 15.06.2018. |
| 5.Informaţii privind avizarea de către a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prin afișarea acestuia în vederea consultării pe pagina de internet a Ministerului Apelor și Pădurilor. În acest sens, menționăm că proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor la adresa www. apepăduri.gov.ro în data de ….............2018 și nu au fost primite observații și propuneri din partea publicului interesat. |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Ioan DENEȘ

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Paul STĂNESCU

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando TEODOROVICI

AVIZEAZĂ

| SECRETAR DE STAT | ADRIANA PETCU |
| --- | --- |
| SUBSECRETAR STAT | DAN CONSTANTIN DELEANU |
| SECRETAR GENERAL | RĂSVAN-ILIE DUMITRU |
| SECRETAR GENERAL ADJUNCT | GYŐZŐ-ISTVAN BÁRCZI |
| DIRECŢIA JURIDICĂ | ALICE-MIRELA VASILE |
| DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ | NICOLETA DIMA |
| DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ | EUGENIA NECEA GHEORGHE TULUC |

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ  APELE ROMÂNE

DIRECTOR GENERAL

VICTOR SANDU