RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITĂŢII MEDIULUI

în intervalul 08.10.2018 ora 08.00 – 09.10.2018, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 09.10.2018, ora 08.00

RÂURI:

Debitele au fost, în general, staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde au fost în scădere.

Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Moldova, bazinele superioare ale Sucevei, Bistriţei şi Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Moravița, Nera, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi din bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan).

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde vor fi în scădere.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.

DUNĂRE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), în intervalul 08.10 – 09.10.2018, a fost staţionar, având  valoarea de 2200 m3/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost, în general, în uşoară scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2200 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi relativ staţionare pe sectorul Corabia – Tulcea.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 08.10.2018, ora 08.00 – 09.10.2018, ora 08.00

În ţară, vremea a fost frumoasă și caldă, cu cer senin și temperaturi la amiază cu 3...7 grade mai ridicate decât cele obișnuite în prima decadă a lunii septembrie. În sud-estul teritoriului, dar și în extremitatea de nord-est, în condiții de cer parțial noros, regimul termic diurn a fost apropiat de cel climatologic specific datei. Astfel, temperaturile maxime s-au încadrat între 17 grade la Rădăuți și 27 de grade la Bozovici. Vântul a fost moderat în Moldova, estul Munteniei și la munte și a suflat în general slab în celelalte zone. La ora 06.00, se înregistrau valori termice între 0 grade la Întorsura Buzăului și 17 grade la Dumbrăvița de Codru. Izolat s-a semnalat ceață, la începutul zilei în estul Transilvaniei, sudul Munteniei și în Dobrogea, iar spre sfârșitul intervalului în Oltenia.

Observație: au fost emise 3 mesaje de atenționare cod galben privind fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă, cu cer mai mult senin și vânt slab. Dimineața a fost răcoroasă, dar la amiază temperatura aerului a crescut până la valori ușor mai ridicate decât cele normale la această dată, maxima fiind de 22 de grade la Afumați și 23 de grade la Filaret și Băneasa. La ora 06.00, se înregistrau 7 grade la stația meteo Băneasa, 8 grade la Filaret și 9 grade la Afumați.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 09.10.2018, ora 08.00 – 10.10.2018, ora 08.00

În ţară, vremea va fi în general frumoasă, iar în majoritatea zonelor, cu precădere în vest, nord-vest și centru, valorile termice diurne se vor situa cu mult peste cele normale în această perioadă a anului. Cerul va fi variabil la senin, cu unele înnorări în zonele joase din sudul și din estul teritoriului. Vântul va fi moderat în regiunile sud-estice și va sufla în general slab în celelalte zone. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar cele minime în general între 4 și 14 grade. În orele dimineților, izolat va fi ceață în zonele joase de relief.

La Bucureşti, vremea va fi în general frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil spre parțial noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă va fi de 9...11 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

SGA Mureş informează de producerea la data 08.10.2018, a unei poluări accidentale a râului Pârâul de Câmpie, afluent de dreapta al râului Mureş, aval de pod CF între loc. Sânger şi Roşiori, manifestată prin apă de culoare albiciosă.

În urma investigaţiilor s-au constatat valori crescute în apa de suprafață a Pr.de Câmpie, față de limitele admise conform Ord. 161/2006 pentru clasa a II-a de calitate la următorii indicatori: reziduu, substanțe organice (CCO-Cr), nutrienți,cloruri.

| Indicator-ul de calitate | U.M. |  | Pr.nr 3 Apă de suprafață Pr.de Câmpie cca.300 m aval de evacuare țuicărie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pr.nr 1 Apă de supr. Pr.de Câmpie amonte cca 50m de evacuare țuicărie |  | Pr. nr.4 Apă de supr. Pr.de Câmpie aval cca.1,5 km de evacuare țuicărie | Pr.nr 5 Apă de supr.Pr.de Câmpie cca.2 km de evacuare țuicărie | Pr.nr.2 Apă uzată evacuată de la țuicărie | Limite conform Ord. 161/2006 pentru clasa a II-a de calitate(ape de suprafață) | Limite stabilite prin HG 188/2002 (NTPA 001-ape uzate) |
| ora recoltarii |  | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:30 | 15:05 |  |  |
| pH | Unit.pH | 8.0 (21,3˚C) | 6.5 (21,0˚C) | 8.0 (20,7˚C) | 8.1 (20,9˚C) | 7.9 (21,4˚C) | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| Oxigen dizolvat | mg/l O2 | 8.1 |  |  | 9,03 |  | Min.7 |  |
| Materii in suspensie | mg/l | 45.6 | 218 | 68.4 | 60.4 | 46.0 |  | 35 |
| Reziduu filtrabil uscat la 105 ºC | mg/l | 2352 | 2784 | 2416 | 2248 | 2520 | 750 | 2000 |
| CCO-Cr | mg/l O2 | 73,5 | 1960 | 157 | 90.1 | 317 | 25 | 125 |
| CBO5 | mg/l O2 | In lucru | In lucru | In lucru | In lucru | In lucru | 5 | 25 |
| Azot total | mg/l N | 7,07 | 22,9 | 6,0 | 4,6 |  | 7 | 10 |
| Fosfor total | mg/l P | 0,336 | 3,48 | 0,25 | 0,117 |  | 0,2 | 1 |
| Cloruri | mg/l | 174 | 180 | 159 | 150 |  | 50 | 600 |
| Extractibile | mg/l | 5,0 | 11,5 | 12,0 | 5,6 |  |  | 20 |
| Detergenti | mg/l | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |  | 0,2 | 0,5 |

Valorile maximale ale indicatorilor de calitate se constată în secțiunea Pr.de Câmpie(Pr.nr.3), aval cca 300 m de evacuarea apei uzate de la țuicărie.( reziduu, substanțe organice, nutrienți, cloruri).

În apele uzate evacuate se constată depășirea limitelor admise față de NTPA 001 la următorii indicatori

2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

GNM, Comisariatul Judeţean Timiş informează că în dimineaţa zilei de 08.10.2018 a izbucnit un incendiu intr-o hală dezafectată în extravilanul Jimbolia (aparţinând fostului FNC). Au ars baloţi de paie şi deşeuri lemnoase.

Echipajul ISU Banat a intervenit cu autospeciale pentru lichidarea focarului de incendiu.

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

GNM, Comisariatul Judeţean Constanţa informează de izbucnirea în data de 08.10.2018, a unui incendiu de vegetaţie uscată pe o suprafaţă de 5.000 mp. în localitatea Mangalia, judeţul Constanţa. ISU Dobrogea a intervenit cu autospeciale, incendiul fiind stins integral.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE