NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ |
| --- |
| HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș”precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia |
| Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ |
| 1. Descrierea situaţiei actuale | Inundaţiile sunt fenomene naturale care nu pot fi prevenite. Cu toate acestea, unele activităţi umane, cum ar fi creşterea numărului de aşezări umane şi a obiectivelor socio-economice aflate în zone inundabile, precum şi reducerea capacităţii de retenţie naturală a apei prin exploatarea terenurilor dar şi schimbările climatice înregistrate contribuie la creşterea probabilităţii apariţiei inundaţiilor. Sectorul vizat de prezenta investitie se afla localizat pe sectorul inferior al raului Barzava, din aval de localitatea Bocsa pana in aval de localitatea Gătaia și intravilanul localității Denta. În vederea înțelegerii mecanismului de producere a inundațiilor se prezintă fiecare tronson din cadrul sectorului studiat, astfel încât să poată fi conturate scările spațiale la care este necesară reducerea fluxului / debitului pentru dimnuarea riscului la inundații: Rau Barzava – aval localitate Bocsa –> amonte polder Ghertenis. Pe acest tronson, inundatiile se produc deoarece: digurile prezinta tasari ale coronamentului si eroziuni in corpul digurilor. S-a observat si lipsa digurilor de remuu pe afluenti sau necesitatea prelungirii acestora. Subtraversarile sunt degradate cu echipamente hidromecanice lipsa. Albia minora si majora este obturata de vegetatie. Pe acest sector au fost identificate eroziuni active de mal care pun in pericol de prabusire digurile existente, mai ales in zonele in care bancheta dig-mal este redusa. Din cauza acestor eroziuni au aparut brese in liniile de aparare care au condus la inundarea incintelor aparate. – Zona polder Ghertenis. Acumularea nepermanentă Gherteniș este amplasată pe malul stâng al râului Bârzava, aval de confluența cu pârâul Fizeș în dreptul localității Gherteniș. Polderul Gherteniș a fost pus în exploatare în anul1985 în scopul atenuării undelor de viitură pe râul Bârzava si a fost prevazut sa intre în funcțiune numai în perioade de viitură la debite afluente de peste 120 mc/s (Q5%) pe cursul de apă Bârzava (clasa de importanță IV). S-a constatat faptul că polderul nu intră în funcțiune la debitul cu probabilitatea de depasire Q5%, acesta intrând în funcțiune cu întârziere, lucru care a dus la debite evacuate mai mari în aval și automat la inundarea localității Gătaia. Mecanismele de producere a inundațiilor au fost diverse: Atenuarea debitelor amonte polder produse prin deversări ale digurilor existente și cedări locale ale acestora lucrarile de aparare contra inundatiilor prezinta tasari ale coronamentului lipsesc diguri de remuu, ceea ce a permis ca o parte importanta din debit sa inunde malurile, apa inaintand in aval prin lunca raului ocolind instalatiile si constructiile polderului care trebuiau sa permita intrarea in functiune la debitul proiectat. In prezent structura deversoarelor, turnului de manevra, golirilor de fund si uvraj prezinta degradari si fisuri; -Digul de pe malul drept prezinta tasari la nivelul coronamentului, iar albia minora are vegetatie abundentă. – aval polder Ghertenis -> amonte localitate Gataia Digurile prezinta tasari ale coronamentului, eroziuni in corpul digurilor, lipsa digurilor de remuu pe afluenti, subtraversari degradate, albie minora si bancheta dig-mal cu vegetatie abundenta, eroziuni active de mal, sectoare de curs cu linia de aparare intrerupta, sectoare cu banchete dig-mal de lungimi reduse. Astfel mecanismul de cedare a constat în cedări de diguri prin deversare și prin eroziuni de mal. – Zona oras Gataia. Zona este în cadrul localităților Gătaia și Sculia. Cursul albiei are linia de aparare intrerupta, fapt pentru care orasul Gataia se inunda frecvent. Albia minora prezinta eroziuni active de mal, adanciri in patul albiei, maluri cu inaltimi variabile cuprinse intre 3 si 6m, vegetație abundentă. - intravilan Denta –>confluenta parau Brestea. Albia actuala prezinta deficiente in ceea ce priveste tranzitarea debitelor de viitura deoarece sectiunea albiei minore este redusa, vegetatia abundenta si inaltimi de maluri variabile cuprinse intre 4.5 si 6m. Deasemenea au fost identificate eroziuni active de mal si adanciri in patul albiei. Astfel localitățile dintre Gătaia și Denta la debitele de 1% sunt supuse riscului de inundare, conform hartilor cu inundabilitate Q1%. Paraul Fizes In prezent, albia paraului Fizes cu lungimea de 14,8 km este colmatata si invadata de vegetatie arborescenta atat in intravilanul localitatilor Tirol si Fizes, cat si intre acestea, pana la confluenta cu raul Barzava. Datorită zonelor locuite care se află în proximitatea albiei secțiunea de scurgere este insuficientă și inclusiv prin modificarea rugozității se produce inundarea repetata a ambelor localitati. In localitatea Berzovia, la data regularizarii din anul 1984, pentru a marii cat mai mult suprafetele agricole aparate de lucrari de indiguire, varsarea paraului Fizes in raul Barzava, s-a realizat spre amonte. Acest fapt determina la viituri simultane pe paraul Fizes si raul Barzava, un remuu puternic, care in dreptul localitatii Berzovia duce la inmuierea digului mal stang al raului Fizes, tasarea, deversarea si ruperea acestuia, cu inundarea localitatilor Ghertenis si Gataia. Problemele identificate in albia paraului Fizes: albie obturata de vegetatie sectiune redusa de curgere cu albie incorsetata de constructii civile panta pronuntata a talvegului cu timp de concentrare a viiturilor foarte redus si dese revarsari ale malurilor eroziuni de mal pe lungimi extinse adanciri in patul albiei -zona de confluenta cu Raul Barzava este frecvent inundata Pe cursul paraului Fizes exista lucrari punctuale in zona podetelor si zona indiguita din Berzovia. Paraul Vornic Albia raului se caracterizeaza printr-o albie obturata de vegetatie, sectiune redusa de curgere cu albie incorsetata de constructii civile, panta pronuntata cu timp de concentrare a viiturilor foarte redus si dese revărsări ale malurilor, eroziuni de maluri si adânciri în patul albiei. Cursul de apa nu a beneficiat de lucrări de amenajare a albiei. Polderul Ghertenis: digul perimetral și de compartimentare (compartiment I și compartiment II) prezintă tasări ale coronamentului și zone critice lânga golirile de fund ale ambelor compartimente; uvrajul de control este distrus de viituri în mare parte și necesită refacere; deversorul de admisie al compartimentului I (de acces în polder) si al compartimentului II, necesita reabilitare deoarece au fost observate fisuri, crapaturi, exfolieri, segregări si deteriorari locale. Rosturile sunt degradate aproape in totalitate; -golirile de fund ale compartimentului I si II necesita refacere totala deoarece betoanele sunt degradate, prezinta fisuri, crapaturi si deteriorari locale. Echipamentele hidromecanice nu mai functioneaza si chiar lipsesc. . |
| 1^1 În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acestuia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |
| 2. Schimbări preconizate | Proiectul vizează trei zone cu risc potenţial de inundaţii: râul Bârzava - aval confluență Bârzăviţa , pe o lungime de 98.3 km, râul Vornic - aval localitatea Ramna , pe o lungime de 5.1 km, râul. Fizeş - aval localitatea Doclin , pe o lungime de 19.4 km. Aria de intervenţie a proiectului acoperă următoarele localităţi, aflate partea de amonte a sectorului inferior, între localitățile Bocșa și Gătaia (și intravilan Denta): unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiș: Orașul Gătaia, comunele Denta, Birda unităţi administrative din judeţul Caraș Severin: Orașul Bocșa, Comunele Ramna, Berzovia, Doclin, Măureni. În conditiile deficientelor constatate ale structurilor existente, nu se poate asigura un nivel optim de asigurare impotriva inundatiilor, fiind necesare masuri pentru asigurare unui debit optim.asigurarea unui nivel de protecţie a structurilor de apărare cu o valoare implicită a probabilității anuale de depășire de minimum 0,5% pentru zonele urbane vizate de proiect, 1% pentru zonele rurale și 10% pentru zonele agricole. Întreaga proiectare asigură acești parametri, vizând: Asigurarea funcţionalităţii polderului Gherteniș, respectiv , cresterea capacitatii de atenuare a polderului Ghertenis de la debitul Q1% at=294mc/s la Q1%at=110mc/s prin: Asigurarea liniilor de apărare pentru sectorul vizat de proiect al răului Bârzava, precum și al afluenţilor Fizeș și Vornic. Marirea gradului de asigurare la inundatii prin cresterea capacitatii polderului Ghertenis si crearea de celule inundabile controlat aval polder Polderul Ghertenis in prezent: Este alcatuit din 2 compartimente: - compartimentul 1 - avand o lungime de diguri de contur L=4,900 km, deversor de admisie L=100ml si golire de fund cu 2 fire, turn de manevra echipat cu stavile, avand o capacitate de 7,3milmc. - compartimentul 2 – diguri de contur L=3,200 km denivelate cu 2m fata de compartimentul 1, deversor de admisie cu lungime de L=200ml si clapeti, turn de manevra echipat cu stavile, avand un volum de 10,4 mil mc. Volumul actual al polderului este de 17,7mil mc În urma studiilor și a calculelor hidraulice efectuate, coroborate cu măsurile prezentate la nivelul PMRI a fost creat un model prin care se propune concentrarea acțiunilor / măsurilor cu precădere în zona polderului Gherteniș. Digurile se supraînalță și este crescută capacitatea acestuia de la 17,7 mil la 22,9 mil mc. Mecanismul ales pentru funcționarea cu eficiență a atenuării volumelor în polder a avut la bază înălțarea uvrajului cu 1 m și extinderea pragului deversor de încărcare compartiment 1 cu 50 m. Pentru asigurarea condițiilor de încărcare a polderului au fost prevăzute lucrări în amonte în vederea eliminarii oricăror posibilități de deversare accidentală astfel încât condițiile hidraulice de încărcare a polderului să fie îndeplinite. În aceste condiții debitul atenuat, corepunzător hidrografului de 1% aval polder este de 108 mc/s. În urma studiului celulelor de inundare și în coroborare cu măsurile prezentate, în zona aval polder există posbilitatea creării condițiilor de inundare controlată în una din aceste celule. Acest mecanism se va realiza prin intervenții de punere în siguranță a digurilor existente și crearea de zone amenajate special pentru deversarea lor. Concomitent se vor lua măsuri de drenarea a apelor din incintă și evacuarea lor ulterioară prin subtraversări dotate cu stavilă și clapet. Pentru protecția localităților Gătaia și Sculia se va realiza un dig circular. Acesta va delimita celula inundată în partea aval oferind protecție localităților amintite. Prin aplicarea acestui concept se va obține o atenuare suplimentară ajungându-se la un debit de 90 mc/s amonte de localitățile Gătaia și Sculia, corespunzător hidrografului de 1%. De asemenea, conceptul propus ridică asigurarea lucrărilor aflate în aval de localitaea Gătaia (tronsonul Gătaia – frontieră) de la asigurarea corespunzătoare hidrografului de 5% la asigurarea corespunzătoare celui de 1%. Masuri aplicate pe Rau Fizes: realizarea sectiunii pentru tranzitarea debitului cu asigurarea Q1% si asigurarea impotriva eroziunilor si reconstructia albiei minore cu solutii verzi eliminarea obstacolelor pentru imbunatatirea scurgerii in albia minora limitarea transportului de material aluvionar prin amenajarea albiilor torentiale crearea celulelor inundabile amplasate pe malul drept in aval de localitatea Tirol si in aval de localitatea Fizes modificarea solutiei in zona de confluenta cu raul Barzava prin crearea unei albii noi si prin relocarea digurilor (corectarea sistemului de indiguire a localitatii Berzovia) renaturarea vechiului traseu a paraului Fizes, prin localitatea Ghertenis Masuri aplicate pe Rau Vornic: realizarea sectiunii pentru tranzitarea debitului cu asigurarea Q1% si asigurarea impotriva eroziunilor si reconstructia albiei minore cu solutii verzi eliminarea obstacolelor pentru imbunatatirea scurgerii in albia minora limitarea transportului de material aluvionar prin amenajarea albiilor torentiale realizarea digurilor de remuu in zona de confluenta cu raul Barzava Masuri aplicate pe Rau Barzava: aducerea digurilor la cota corespunzatoare debitului cu probabilitatea de depasire Q 1% atenuat pe toate zonele urbane si Q 0.5% in orasul Gataia completarea liniei de aparare prin indiguiri completarea liniei de aparare cu parapeti din beton sau palplanșe sintetice pe sectoarele in care spatiul este limitat crearea celulelor inundabile controlat amplasate pe malul drept in aval de uvrajul de control al polderului Ghertenis, pe malul stang imediat aval de polder si pe malul drept in aval de localitatea Sosdea eliminarea obstacolelor pentru imbunatatirea scurgerii sprijinirea si consolidarea malurilor pe sectoarele cu eroziuni active de mal sau pe sectoarele in care bancheta dig-mal este redusa stabilizarea patului albiei la cote impuse si punerea in siguranta a consolidarilor de mal existente si proiectate cu ajutorul pragurilor de fund reabilitarea consolidarilor existente afectate de viituri pentru asigurarea functionalitatea acestora cresterea capacitatii de atenuare in polderul Ghertenis prin suprainaltarea digului de contur a compartimentului II refacerea uvrajului de control si a turnurilor de manevra deoarece sunt distruse in mare parte. Realizarea conectivitatii longitudinale in dreptul uvrajului prin executarea unei scari de pesti. Modificarea cotei uvrajului si marirea deversorului de acces in compartimentul 1 reabilitarea constructiilor prin care se realizeaza accesul in polder (deversoarele de acces in ambele compartimente) renaturalea vechiului traseu a raului Barzava in aval de orasul Gataia completarea si imbunatatirea sistemelor integrate de monitorizare/prognoza si avertizare/alarmare de la nivelul bazinului hidrografic realizarea cailor de acces pentru interventie si exploatare Masuri aplicate la nivel de bazin hidrografic Barzava: Recalcularea nivelurilor de proiectare a sistemului actual de protecţie împotriva inundaţiilor deoarece structurile inițiale au fost proiectate la debitul cu probabilitatea de depasire Q 2% sau Q 5%, iar prin aplicarea cerințelor de la nivelul HG 846/2010 este necesara proiectarea la o probabilitate de Q 1% și de Q 0,5% in orasul Gataia Intabularea terenurilor ocupate de infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor, în conformitate cu dispoziţiile legate în materia cadastrului şi a publicităţii imobiliare Menținerea suprafeței pădurilor în bazinele de recepție ale A.P.S.F.R. – urilor urmarind influențe pozitive asupra scurgerii și atenuării debitelor Extinderea pădurilor în bazinele de recepție ale A.P.S.F.R. – urilor (împăduriri în afara fondului forestier) Îmbunătățirea monitorizării tuturor aspectelor ce vizează baze de date ale structurilor de apărare existente relevante pentru ZRPSI: 1: amplasarea de SH într-o formă logică, pentru stabilirea și urmărirea evoluției în timp a rugozităților reale și a transportului de sedimente 2: monitorizare ape freatice - nivele, direcții de scurgere, parametri relevanți 3: AMC - montarea în zonele dig baraj pentru observarea comportării în timp 4: stabilirea unei strategii de monitorizare topografică a eroziunilor în zonele sensibile pe parcursului râului Toate aceste măsuri vor concura la îmbunătătțirea și calibrarea modelului hidraulic și vor contribui la buna exploatare întregii ZRPSI astfel încât în caz de inundații să fie gestionată situația în cel mai bun mod posibil – masura nr.8 Activităţi de informare a publicului privind conştientizarea riscului la inundaţii adaptate specific nevoilor comunităţilor respective (inclusiv sănătate şi igiena la nivel local); măsuri preventive şi operative ce trebuie luate într-o situaţie de urgenţă, individuale şi de grup; realizare, publicare şi diseminare broşuri, pliante flyere, precum şi campanii şi comunicare în media Activităţi de promovare a participării publicului în etapele de implementare a Directivei Inundaţii Pregătirea, copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior prin tematică dedicată situațiilor de urgență (inclusiv inundații) inclusă în programele școlare; Funcționarea cercurilor de elevi în domeniul protecției civile ”Cu viața mea apăr viața”; Pregătirea elevilor în centre de informare și pregătire ale I.G.S.U.; Pregătirea personalului cu atribuții în domeniul managementului situațiilor de urgență (autorități ale administrației publice centrale și locale și operatori economici) în centre de pregătire ale I.G.S.U. Revizuirea planurilor de aparare impotriva inundatilor la nivelul structurilor de aparare existente, in urma observarii in timp a acestora. Este necesară revizuirea planului de apărare în concordanță cu evenimentele observate și modificarea modelului hidraulic. Măsuri de intervenţie în regim de urgenţă pentru stabilizarea punctelor critice identificate în perioada premergătoare inundaţiei (eroziuni, alunecări de taluze zone îndiguite / traversări / halde / versanţi / etc.). |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ |
| 1. Impactul macroeconomic | Obiectivul de investiții este de importanță deosebită pentru reducerea riscurilor la inundații. Realizarea lucrărilor hidrotehnice pentru amenajarea râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta sunt în conformitate cu practicile și politicile naționale și Europene. Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate. In timpul dezvoltarii proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, avand in vedere ca noi locuri de munca vor fi create pentru comunitatile locale in sectoarele in care lucrarile prevazute in proiect vor fi efectuate. |
| 11.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2.Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.Impactul asupra mediului | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie, efectele secundare negative fiind eliminate prin lucrări de refacere a cadrului natural la finalizarea execuţiei investiţiei. Lucrările propuse respectă principiile de amenajare ecologică a cursului de apă, cu intervenţii minime asupra regimului de curgere, fără efecte negative ulterioare, în urma executării lucrărilor neînregistrându-se fenomene de poluare a mediului. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Impactul asupra solului poate fi considerat slab semnificativ, numai în zona carierelor de pământ. În vederea atenuării acestor efecte, carierele de pământ vor fi sistematizate la sfârşitul lucrărilor şi redate folosinţei iniţiale. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) |
| - mii lei - Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 1 2 3 4 5 6 7 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: (iii) cheltuieli de capital b) credit extern c) surse proprii 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugetele locale 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6.Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 7. Alte informaţii Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexă, se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Secţiunea a 5-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a)acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b)acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 1¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice impact legislative-prevederi de modificare şi completare a cadrului normative în domeniul achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; b ) norme cu impact la nivel operational/tehnic-sisteme electronice utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică internă a autorităţilor contractante | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5 Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6 Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 6-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ, pentru aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș”precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia, s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, nr. 37 din 09.01.2019 |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

| Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ |
| --- |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, prin afişarea acestuia în vederea consultării pe pagina de internet a Ministerului Apelor şi Pădurilor. În acest sens, proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor la adresa www.apepaduri.gov.ro, în data de ............. și nu au fost primite observatii sau propuneri de la publicul interesat |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 8-a: Măsuri de implementare |

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sectorul Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele avizatoare și pe care-l supunem spre adoptare.

MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR

Ioan DENEȘ

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL  DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, INTERIMAR

Eugen Orlando TEODOROVICI

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

Eugen Orlando TEODOROVICI

AVIZEAZĂ

| SECRETAR DE STAT | ADRIANA PETCU |
| --- | --- |
| SUBSECRETAR STAT | DAN CONSTANTIN DELEANU |
| SECRETAR GENERAL | GYŐZŐ-ISTVAN BÁRCZI |
| DIRECŢIA JURIDICĂ | CRISTIAN ALEXE |
| DIRECȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ | NICOLETA DIMA |
| DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIŢII, ACHIZIȚII ȘI LOGISTICĂ | EUGENIA NECEA GHEORGHE TULUC |

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ  APELE ROMÂNE

DIRECTOR GENERAL

VICTOR SANDU