RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 17.07.2019 ora 08.00 – 18.07.2019, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 18.07.2019, ora 08.00

RÂURI: Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Negru, Mureșului, Timișului și Bârzavei, unde au fost în creștere prin propagare.

Mici creşteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele inferioare ale Sucevei, Moldovei, bazinele superioare ale Siretului și Bârladului.

Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Prutului aval de Stânca Costeşti, afluenţii Prahovei și unii afluenți ai Argeșului inferior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Iara, Feernic, Domald, Secaș, Sebeş, Râul Mare).

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, unde vor fi relativ staționare.

Sunt posibile mici creşteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele montane și cele intracarpatice, ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute sub formă de aversă.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNARE:

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.07 – 18.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 3500 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staționar (3500 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 17.07.2019, ora 08.00 – 18.07.2019, ora 08.00

În ţară, vremea a devenit normală termic și a fost în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și la începutul nopții, când s-au semnalat averse și descărcări electrice, pe arii restrânse în nordul Carpaților Orientali și local în Moldova. Vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 22 de grade la Joseni, Suceava și Rădăuți și 30 de grade la Calafat, Călărași, Galați, Brăila, Sulina, Tulcea, Hârșova, Drobeta Turnu-Severin, Giurgiu, București-Filaret, Slobozia, Băile Herculane, Grivița, TItu, Fetești, Medgidia și Cernavodă, iar la ora 06 se înregistrau valori termice cuprinse între 5 grade la Joseni și 22 de grade la Constanța-Dig. În primele ore ale intervalului, izolat, în centrul țării a fost ceață.

OBSERVAȚII - au fost emise 3 atenționări cod galben pentru fenomene meteorologice periculoase imediate.

La Bucureşti, vremea a fost frumoasă și normală termic. Cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 29 de grade la Afumați și Băneasa și 30 de grade la Filaret, iar la ora 06.00 se înregistrau 17 grade la Afumați și Băneasa și 18 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 18.07.2019, ora 08.00 – 19.07.2019, ora 08.00

În ţară, valorile termice vor continua să crească ușor, astfel încât vremea va deveni normală din punct de vedere termic în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse călduroasă în Câmpia Română. Cerul va fi variabil, dar începând din orele după-amiezii vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, la început în zonele montane, apoi pe arii restrânse mai ales în regiunile intracarpatice. Izolat cantitățile de apă vor putea depăși 15...20 l/mp. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei, iar cele minime se vor situa în general între 10 și 20 de grade.

La Bucureşti, vremea va deveni normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, mai mult senin în cursul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29...30 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

APM Dâmboviţa informează telefonic că la 17.07.19, ora 08.00, s-a produs o poluare accidentală a solului cu un amestec de 400 litri apă sărată și 250 litri țiței pe o suprafață de cca. 60 mp teren agricol privat si 30 ml luciu de apă a cursului pârâului Şuta Mică, cauzată de coroziunea conductei de transport de la Sonda 650 Cobia, Zona de Producție III Muntenia Vest, localitatea Cobia, județul Dambovita, aparținând OMV Petrom SA.

Echipa de intervenție s-a deplasat la fața locului, unde a luat următoarele măsuri:

- a oprit pomparea

- a izolat zona afectată

- a remediat avaria

- a curățat terenul afectat

2.3. Pe Marea Neagră

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

GNM, Comisariatul Judeţean Constanţa informează telefonic că la 17.07.2019, locuitorii localitaţii Corbu de Sus au reclamat prin serviciul 112 un disconfort olfactiv (miros de gaze) posibil de la Rafinăria Rompetrol din Năvodari.

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite. Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE