RAPORT PRIVIND SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

ŞI A CALITAŢII MEDIULUI

în intervalul 25.07.2019 ora 08.00 – 26.07.2019, ora 08.00

#### I.	SITUAŢIA HIDROMETEOROLOGICĂ

1. Situaţia și prognoza hidrologică pe râurile interioare și Dunăre, din 26.07.2019, ora 08.00

RÂURI: Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Someșul Mare, Târnave, Siret, Prut și bazinul superior al Mureșului, unde au fost în ușoară scădere.

Debitele se situează, în general, la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Prutului aval de Stânca Costeşti şi pe unii afluenţi ai Prahovei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crişul Repede, Crișul Negru, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, pe unele râuri din bazinul superior al Argeşului, pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Niraj, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Domald, Ampoi,Secaș, Sebeş, Strei, Râul Mare) şi pe unele râuri din Dobrogea. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Debitele vor fi, în general, staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera și Cerna unde vor fi în ușoară scădere.

Sunt posibile creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte, cu precădere din nord-vestul ţării, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, prognozate.

Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

DUNARE:  Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 25.07 – 26.07.2019 a fost staţionar, având valoarea de 3000 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).

În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și Galați – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Oltenița – Brăila.

Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2900 m3/s).

În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia –Cernavodă şi Galaţi – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Hârşova – Brăila.

2. Situaţia meteorologică în intervalul 25.07.2019, ora 08.00 – 26.07.2019, ora 08.00

În ţară, vremea s-a menținut în general frumoasă, iar local în regiunile vestice și sudice a devenit și călduroasă. Cerul a avut înnorări trecătoare ziua, iar ziua a fost mai mult senin. Vântul a suflat slab și moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 24 de grade la Joseni și Întorsura Buzăului și 35 de grade la Calafat. La ora 06 temperatura aerului avea valori cuprinse între 10 grade la Toplița, Miercurea Ciuc și Întorsura Buzăului și 22 de grade la Șiria.

La Bucureşti, vremea a devenit călduroasă. Cerul a avut înnorări trecătoare, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 30 de grade la Afumați și Filaret și de 31 de grade la Băneasa. La ora 06 se înregistrau 16 grade la Băneasa, 17 grade la Afumați și 18 grade la Filaret.

3. Prognoza meteorologică în intervalul 26.07.2019, ora 08.00 – 27.07.2019, ora 08.00

În ţară, vremea va fi călduroasă în mare parte din vestul, din sudul țării și local în celelalte regiuni. Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și noaptea va avea înnorări temporare și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii restrânse la munte, în nord-vest și izolat în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în vestul și în sud-vestul Olteniei, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 22 de grade, mai scăzute în depresiuni până în jurul a 10 grade.

La Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat.

###### II.	CALITATEA APELOR

2.1. Pe fluviul Dunărea

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

2.2. Pe râurile interioare

S.G.A. Mureș  informează că la 25.07.2019, pe cursul de apă al pârâului Budiu, afluent de stânga al râului Mureș, s-a observat apă de culoare albiciosă, în zona Municipiului Tg. Mureş, județul Mureş, la punctul de lucru al Fabricii de prelucrare a laptelui SC FrieslandCampina Romania SA.

Nu se cunoaște cauza poluării. Se va reveni cu informații suplimentare.

2.3. Pe Marea Neagra

Nu au fost semnalate evenimente deosebite.

###### III. 	CALITATEA MEDIULUI

3.1. În domeniul aerului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului informează că din rezultatele analizelor efectuate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare, nu s-au constatat depăşiri ale pragurilor de alertă pentru NO2 (dioxid de azot), SO2 (dioxid de sulf), ale pragurilor de alertă și informare pentru O3 (ozon) și ale valorii limită zilnice pentru PM10 (pulberi în suspensie cu diametrul < 10 microni) (50 µg/mc).

3.2. În domeniul solului şi vegetaţiei

Nu au fost semnalate evenimente deosebite, iar la nivelul fondului forestier de stat nu s-au înregistrat incendii sau doborâturi de vânt.

3.3. În domeniul supravegherii radioactivităţii mediului

Menţionăm că, pentru factorii de mediu urmăriţi nu s-au înregistrat depăşiri ale limitelor de avertizare/alarmare în intervalul de timp menţionat şi nu s-au semnalat evenimente deosebite.Parametrii constataţi la staţiile de pe teritoriul României s-au situat în limitele fondului natural.

3.4. În municipiul Bucureşti

În ultimele 24 de ore, sistemul de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti nu a semnalat depăşiri ale pragurilor de informare şi alertă.

DIRECȚIA DE COMUNICARE ȘI RESURSE UMANE